| «АТҚК ж/е АТ» ӘЦК қаралып,мақұлданды Рассмотрен и одобрен ЦМК «ТОР и АП» Хаттама/протокол № 12 «_06_» __05__ 2020 ж/г. ӘЦК төрағасы Председатель ЦМК ____________Майер А.В. | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Зам. директора по УР _____________ Передерий Е.А. «___» ___________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Экзаменационные тестовые задания

по дисциплине Устройство автомобиля

Специальность: 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

Квалификация: 1201123 – Техник - механик

Разработал: Майер Александр Викторович, преподаватель спец.дисциплин

Курс – 2

| Задание № 1. | С какого номера цилиндра рекомендуется начинать проверку наличия тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя? |
| --- | --- |
|  | 1) | Третьего |
|  | 2) | Второго |
|  | 3) | Первого |
|  | 4) | Четвертого |
|  | 5) | Любого |
| Задание № 2. | На полностью прогретом двигателе температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в интервале… |
|  | 1) | 10-200С |
|  | 2) | 40-600С |
|  | 3) | 60-800С |
|  | 4) | 80-950С |
|  | 5) | 100-1200С |
| Задание № 3. | Богатой называется смесь, в которой на 1 кг бензина приходится воздуха… |
|  | 1) | 13 кг |
|  | 2) | 11 кг |
|  | 3) | 15 кг |
|  | 4) | 17 кг |
|  | 5) | 19 кг |
| Задание № 4. | Уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть выше предохранительного щитка на… |
|  | 1) | 20-25 мм |
|  | 2) | 6-8 мм |
|  | 3) | 4-6 мм |
|  | 4) | 15-20 мм |
|  | 5) | 10-15 мм |
| Задание № 5. | В результате работы вакуумного регулятора происходит изменение… |
|  | 1) | положение диска прерывателя относительно кулачка |
|  | 2) | зазор между контактами |
|  | 3) | момента размыкания контактов |
|  | 4) | положение ротора распределителя относительно кулачка |
|  | 5) | положение корпуса распределителя |
| Задание № 6. | Какой элемент используется в датчике указателя уровня топлива? |
|  | 1) | Терморезистор |
|  | 2) | ползунковый реостат |
|  | 3) | ползунковый реостат с поплавком |
|  | 4) | Биметаллическая пластинка |
|  | 5) | диафрагма с контактами |
| Задание № 7. | Наибольший крутящий момент на ведущих колесах необходим при… |
|  | 1) | при трогании автомобиля с места |
|  | 2) | движение со скоростью 20-25 км/ч |
|  | 3) | движение со скоростью 50-90 км/ч |
|  | 4) | движение со скоростью 90 км/ч |
|  | 5) | движение со скоростью 15-20 км/ч |
| Задание № 8. | Свободный ход педали сцепления необходим для… |
|  | 1) | быстрого выключения |
|  | 2) | полного выключения |
|  | 3) | плавного включения |
|  | 4) | плавного выключения |
|  | 5) | полного включения |
| Задание № 9. | В пяти ступенчатой коробке передач автомобиля, имеющей два синхронизатора, какая передача включается без помощи синхронизатора? |
|  | 1) | Первая |
|  | 2) | Четвертая |
|  | 3) | Третья |
|  | 4) | Вторая |
|  | 5) | Пятая |
| Задание № 10. | Главная передача обеспечивает… |
|  | 1) | Уменьшение частоты вращения и увеличение крутящего момента |
|  | 2) | Увеличение частоты вращения и увеличение крутящего момента |
|  | 3) | Уменьшение частоты вращения и уменьшение крутящего момента |
|  | 4) | Увеличение частоты вращения и уменьшение крутящего момента |
|  | 5) | Сохранение величин частоты вращения и крутящего момента |
| Задание №11. | Схождение колес регулируется изменением… |
|  | 1) | углов наклона шкворня |
|  | 2) | длины поперечной рулевой тяги |
|  | 3) | длины продольной тяги |
|  | 4) | развала колес |
|  | 5) | балансировки колес |
| Задание № 12. | Свободный ход педали тормоза нужен для… |
|  | 1) | полного растормаживания при отпущенной педали |
|  | 2) | обеспечение равномерного торможения |
|  | 3) | исключения попадания воздуха в гидравлический привод |
|  | 4) | исключения попадания влаги при торможении |
|  | 5) | исключение бокового заноса при торможении |
| Задание № 13. | При каких тактах в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление? |
|  | 1) | Впуск |
|  | 2) | Сжатие |
|  | 3) | рабочий ход |
|  | 4) | Выпуск |
|  | 5) | впуск и выпуск |
| Задание № 14. | Компрессия в цилиндрах двигателя в наибольшей мере зависит от технического состояния… |
|  | 1) | системы смазки |
|  | 2) | ходовой части |
|  | 3) | системы охлаждения |
|  | 4) | цилиндропоршневой группы |
|  | 5) | ведущих мостов |
| Задание №15. | Гайки крепления головки блока цилиндров подтягивают на … |
|  | 1) | холодных двигателях |
|  | 2) | полностью прогретых двигателях |
|  | 3) | холодных двигателях грузовых и прогретых легковых автомобилей |
|  | 4) | прогретых двигателях грузовых и холодных легковых автомобилей |
|  | 5) | не имеет значения |
| Задание № 16. | Какими щупами измеряют тепловые зазоры в ГРМ? |
|  | 1) | Квадратными |
|  | 2) | Круглыми |
|  | 3) | Плоскими |
|  | 4) | Восьмиугольными |
|  | 5) | Любыми |
| Задание № 17. | Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров? |
|  | 1) | объем камеры сгорания |
|  | 2) | диаметр поршня |
|  | 3) | диаметр и ход поршня |
|  | 4) | ход поршня |
|  | 5) | форма поршня |
| Задание № 18. | Что поступает при такте впуска в цилиндре дизельного двигателя? |
|  | 1) | Воздух |
|  | 2) | Топливовоздушная смесь |
|  | 3) | Топливо |
|  | 4) | Топливная эмульсия |
|  | 5) | Вода |
| Задание № 19. | По каким признакам можно сделать заключение об износе или потере упругости поршневых колец? |
|  | 1) | по повышенному расходу масла и дымному выхлопу |
|  | 2) | по стукам в верхней части двигателя |
|  | 3) | по перегреву |
|  | 4) | по снижению мощности |
|  | 5) | по повышенному расходу топлива |
| Задание № 20. | В каком положении находятся впускные и выпускные клапаны, если в цилиндре двигателя поршень расположен вблизи ВМТ конца такта выпуска? |
|  | 1) | впускной закрыт |
|  | 2) | впускной и выпускной открыт |
|  | 3) | выпускной и впускной закрыт |
|  | 4) | выпускной закрыт |
|  | 5) | впускной открыт, выпускной закрыт |
| Задание № 21. | Какие функции выполняет термостат? |
|  | 1) | подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры, перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска |
|  | 2) | подключает радиатор после прогрева охлаждающей жидкости до определенной температуры |
|  | 3) | выполняет какую-либо одну из указанных функций в зависимости от модели двигателя |
|  | 4) | перекрывает доступ жидкости к радиатору при прогреве холодного двигателя после пуска |
|  | 5) | охлаждает двигатель |
| Задание № 22. | Общее передаточное число трансмиссии равно произведению передаточных чисел… |
|  | 1) | коробка передач и раздаточной коробки |
|  | 2) | сцепления и коробки передач |
|  | 3) | всех узлов |
|  | 4) | коробки передач и конечной передачи |
|  | 5) | не зависит от передаточных отношений узлов |
| Задание № 23. | Что означает в маркировке шины 165/80 R 13 цифра «80»? |
|  | 1) | диаметр внутренний |
|  | 2) | диаметр посадочный |
|  | 3) | высоту покрышки |
|  | 4) | ширину покрышки |
|  | 5) | диаметр наружный |
| Задание № 24. | Как называется угол между продольной вертикальной плоскостью и плоскостью переднего колеса? |
|  | 1) | углом продольного наклона оси поворота |
|  | 2) | углом развала |
|  | 3) | углом схождения |
|  | 4) | углом поперечного наклона оси поворота |
|  | 5) | углом наклона оси поворота |
| Задание № 25. | Сколько оборотов распределительного вала приходится на 10 оборотов коленчатого вала в 4-х тактном двигателе? |
|  | 1) | 15 |
|  | 2) | 20 |
|  | 3) | 10 |
|  | 4) | 5 |
|  | 5) | 8 |
| Задание № 26. | Сколько шатунных шеек имеет V-образный 8-ми цилиндровый двигатель? |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 8 |
|  | 3) | 6 |
|  | 4) | 5 |
|  | 5) | 4 |
| Задание № 27. | В каком состоянии и чем регулируются зазоры между клапанами и коромыслами? |
|  | 1) | на холодном двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
|  | 2) | на горячем двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
|  | 3) | на холодном двигателе; поворотом коромысла |
|  | 4) | на частично прогретом двигателе; регулировочным винтом с контргайкой |
|  | 5) | на прогретом до 850 С |
| Задание № 28. | У какого клапана и для чего головка обычно имеет большой диаметр? |
|  | 1) | у впускного: для лучшего наполнения цилиндра |
|  | 2) | у выпускного: для лучшей очистки цилиндра |
|  | 3) | у выпуского: для лучшего отвода тепла |
|  | 4) | у впускного и выпускного клапанов |
|  | 5) | у обоих клапанов головка одинакова |
| Задание № 29. | Что такое перекрытие клапанов? |
|  | 1) | период, когда один из клапанов открыт, а другой закрыт |
|  | 2) | период, когда оба клапана закрыты |
|  | 3) | период, когда оба клапана открыты |
|  | 4) | период, когда поршень не дошел до ВМТ |
|  | 5) | период, когда поршень не дошел до НМТ |
| Задание № 30. | Что означает цифра 40; 65 в марке антифриза, тосола? |
|  | 1) | температура его испарения |
|  | 2) | рабочую температуру системы охлаждения |
|  | 3) | температуру замерзания |
|  | 4) | тепловой баланс двигателя |
|  | 5) | температуру, при которой открывать жалюзи |
| Задание № 31. | Какой из указанных режимов работы двигателя наиболее экономичен? |
|  | 1) | вала на средних нагрузках и средней частоте вращения коленчатого |
|  | 2) | на малых нагрузках и малой частоте вращения коленчатого |
|  | 3) | на полных нагрузках и большой частоте вращения коленчатого вала |
|  | 4) | при резком открытии дроссельной заслонки |
|  | 5) | на малых и средних нагрузках |
| Задание № 32. | Что такое рабочая смесь? |
|  | 1) | горючая смесь, смешанная с остаточными газами |
|  | 2) | пары бензина, смешанные с воздухом |
|  | 3) | смесь газов, которые выходят из выпускной трубы |
|  | 4) | воздух, смешанный с остаточными газами |
|  | 5) | пары бензина, смешанные с газами из выпускной трубы |
| Задание № 33. | Для чего служит насос ускоритель? |
|  | 1) | для обеднения рабочей смеси, при резком открытии дросселя |
|  | 2) | для сохранения состава смеси при полных нагрузках |
|  | 3) | для увеличения доли воздуха в смеси, поступающей в распылитель при резком открытии дросселя |
|  | 4) | для быстрого обогащения смеси при резком открытии дросселя |
|  | 5) | для дозирования бензина |
| Задание № 34. | Какая из перечисленных смесей является обедненной? |
|  | 1) | 16 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 2) | 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 3) | 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 4) | 12кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 5) | 19 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Задание № 35. | Какая из приведенных смесей называется богатой? |
|  | 1) | содержащая менее 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 2) | содержащая 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 3) | содержащая более 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 4) | содержащая 13,5 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 5) | содержащая от 15 до 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Задание № 36. | Какая из указанных смесей является бедной? |
|  | 1) | содержащая более 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 2) | содержащая менее 13 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 3) | содержащая 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 4) | содержащая от 13 до 15 кг воздуха на 1 кг бензина |
|  | 5) | содержащая от 15 до 17 кг воздуха на 1 кг бензина |
| Задание № 37. | Какой из указанных признаков характерен для работы двигателя на богатой смеси? |
|  | 1) | хлопки в карбюраторе |
|  | 2) | низкий уровень топлива в поплавковой камере |
|  | 3) | дымный выпуск |
|  | 4) | не закрывается воздушная заслонка карбюратора |
|  | 5) | не прогретый двигатель |
| Задание № 38. | Какой из перечисленных механизмов трансмиссии изменяет тяговое усилие автомобиля? |
|  | 1) | Сцепление |
|  | 2) | Карданная передача |
|  | 3) | Дифференциал |
|  | 4) | Коробка передач |
|  | 5) | Главная передача |
| Задание № 39. | Какой из перечисленных ниже ответов характеризует правильную установку зажигания на двигателе? |
|  | 1) | При тех же условиях детонационные стуки слышны при скорости 45 км/ч, а затем исчезают |
|  | 2) | при резком разгоне прогретого двигателя на горизонтальном участке со скоростью 30 км/ч слышны детонационные стуки |
|  | 3) | При тех же условиях детонационные стуки отсутствуют |
|  | 4) | При резком разгоне холодного двигателя груженого автомобиля на подъем при 70 км/ч слышны детонационные стуки |
|  | 5) | При всех перечисленных случаях |
| Задание № 40. | Какие последствия вызывают прекращение подачи масла к шейкам коленчатого вала? |
|  | 1) | сокращение ресурса работы двигателя вследствие увеличения износа и выплавление подшипника и выход двигателя из строя |
|  | 2) | незначительное увеличение температуры трущихся поверхностей |
|  | 3) | ухудшение экономичности работы двигателя |
|  | 4) | незначительное увеличение температуры охлаждающей жидкости двигателя |
|  | 5) | повышение давления масла в системе смазки |
| Задание № 41. | Угол развала колес регулируется…на автомобилях? |
|  | 1) | только на грузовых |
|  | 2) | Грузовых |
|  | 3) | грузовых и легковых |
|  | 4) | грузовых и автобусах |
|  | 5) | Легковых |
| Задание № 42. | Амортизаторы служат для… |
|  | 1) | гашение колебаний автомобиля, возникающих после наезда колеса на препятствие |
|  | 2) | увеличение жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках передних колес |
|  | 3) | уменьшение жесткости упругих элементов, применяемых в подвесках задних мостов |
|  | 4) | для смягчения толчков передаваемых на раму |
|  | 5) | правильно во всех перечисленных ответах |
| Задание № 43. | Подвеска, применяемая на автомобилях, имеющих сзади два моста близко расположенных друг к другу |
|  | 1) | пневматическая |
|  | 2) | независимая |
|  | 3) | торсионная |
|  | 4) | балансирная |
|  | 5) | пружинная |
| Задание № 44. | Цифры 240-508 в маркировке шины обозначают |
|  | 1) | 240- ширина профиля, 508- внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
|  | 2) | 508- ширина профиля, 240-внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
|  | 3) | 240-высота профиля, 508-ширина профиля, в миллиметрах |
|  | 4) | 508-высота профиля, 240-ширина профиля, в миллиметрах |
|  | 5) | 240-высота профиля, 508-внутренний диаметр по ободу, в миллиметрах |
| Задание № 45. | Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения |
|  | 1) | плавного выключения |
|  | 2) | плавного включения |
|  | 3) | полного включения |
|  | 4) | резкого выключения |
|  | 5) | резкого торможения |
| Задание № 46. | В переднем ведущем мосту привод к колесам осуществляется |
|  | 1) | шарнирами равных угловых скоростей |
|  | 2) | шарнирами неравных угловых скоростей |
|  | 3) | любыми шарнирами |
|  | 4) | зубчатым ремнем |
|  | 5) | гибким валом |
| Задание № 47. | Двухдисковые сцепления применяются для… |
|  | 1) | плавности включения |
|  | 2) | удобства обслуживания |
|  | 3) | передачи большого крутящего момента |
|  | 4) | передачи малого крутящего момента |
|  | 5) | преобразования крутящего момента |
| Задание № 48. | Карданная передача автомобиля служит для… |
|  | 1) | передачи крутящего момента под изменяющимся углом |
|  | 2) | жесткого соединения агрегатов трансмиссии |
|  | 3) | повышения скорости движения автомобиля |
|  | 4) | разъединения двигателя и трансмиссии |
|  | 5) | плавного соединения двигателя и коробки перемены передач |
| Задание № 49. | Кузов автомобиля типа седан имеет… |
|  | 1) | шесть дверей и три ряда сидений |
|  | 2) | пять дверей и два ряда сидений |
|  | 3) | два ряда сидений и две двери |
|  | 4) | четыре двери и два ряда сидений |
|  | 5) | три двери и два ряда сидений |
| Задание № 50. | Колесный тормозной цилиндр предназначен для… |
|  | 1) | возврата колодок |
|  | 2) | раздвижения тормозных колодок |
|  | 3) | повышения давления тормозной жидкости |
|  | 4) | сжатия тормозных колодок |
|  | 5) | уменьшения давления тормозной жидкости |
| Задание № 51. | Сопротивление, создаваемое амортизатором двустороннего действия |
|  | 1) | при сжатии меньше, чем при отдаче |
|  | 2) | при сжатии больше, чем при отдаче |
|  | 3) | одинаково при сжатии и отдаче |
|  | 4) | сопротивление не оказывает |
|  | 5) | зависит от вида дорожного покрытия |
| Задание № 52. | Синхронизатор коробки перемены передач служит для… |
|  | 1) | выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен |
|  | 2) | увеличения крутящего момента |
|  | 3) | уменьшения крутящего момента |
|  | 4) | изменения крутящего момента при нагрузке |
|  | 5) | смазки коробки перемены передач |
| Задание № 53. | Брекер в конструкции представляет собой |
|  | 1) | часть протектора |
|  | 2) | подушечный слой |
|  | 3) | часть борта |
|  | 4) | часть сердечника |
|  | 5) | часть камеры |
| Задание № 54. | Работа фрикционного механизма сцепления основана на принципе… |
|  | 1) | использования сил трения |
|  | 2) | использования центробежных сил |
|  | 3) | использования энергии вращающихся масс |
|  | 4) | использования сил инерции |
|  | 5) | изменения центробежных сил |
| Задание № 55. | Гидротрансформатор в трансмиссии автомобиля обеспечивает изменение крутящего момента |
|  | 1) | многоступенчато |
|  | 2) | ступенчато |
|  | 3) | прерывисто |
|  | 4) | бесступенчато |
|  | 5) | вариаторно |
| Задание № 56. | Назначение прерывателя распределителя? |
|  | 1) | Для прерывания тока низкого напряжения |
|  | 2) | Для распределения тока высокого напряжения по свечам |
|  | 3) | Для прерывания тока высокого напряжения в катушке зажигания; |
|  | 4) | Для распределения тока по обмоткам катушки зажигания |
|  | 5) | Для прерывания тока высокого напряжения в свече зажигания |
| Задание № 57. | Регулировку зазора между электродами свечи зажигания производят |
|  | 1) | Регулировочными гайками |
|  | 2) | Регулировочными болтами |
|  | 3) | Подгибанием центрального электрода |
|  | 4) | Подгибанием бокового электрода |
|  | 5) | Регулировочными шайбами |
| Задание № 58. | Число оборотов, на которое повернется распределительный вал при 10 оборотах коленчатого вала |
|  | 1) | 5 |
|  | 2) | 10 |
|  | 3) | 20 |
|  | 4) | 40 |
|  | 5) | 60 |
| Задание № 59. | Рабочий ход – это… |
|  | 1) | расстояние между верхней и нижней мертвыми точками |
|  | 2) | расстояние от тарелки закрытого клапана до днища поршня, находящегося в ВМТ |
|  | 3) | расстояние от тарелки закрытого клапана до днища поршня находящегося в НТМ |
|  | 4) | расстояние между стенками цилиндра |
|  | 5) | радиус кривошипа коленчатого вала |
| Задание № 60. | Рабочий объем – это… |
|  | 1) | пространство, находящееся над поршнем при его положении в НМТ |
|  | 2) | пространство, находящееся над поршнем при его положении в ВМТ |
|  | 3) | пространство, освобождаемое поршнем при его движении от ВМТ к НМТ |
|  | 4) | пространство, находящееся в выемке днища поршня |
|  | 5) | объем, занимаемый поршнем в цилиндре |
| Задание № 61. | Степень сжатия – это… |
|  | 1) | отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания |
|  | 2) | отношение объема камеры сгорания к полному объему |
|  | 3) | отношение рабочего объема к объему камеры сгорания |
|  | 4) | отношение полного объема к рабочему объему |
|  | 5) | отношение объема камеры сгорания к рабочему объему цилиндра |
| Задание № 62. | Интервал чередования одноименных тактов для V – образных восьми цилиндровых двигателей |
|  | 1) | 180º |
|  | 2) | 90º |
|  | 3) | 360º |
|  | 4) | 720º |
|  | 5) | 120º |
| Задание № 63. | Угол, на который поворачивается коленчатый вал одноцилиндрового 4-х тактного двигателя за 1 цикл |
|  | 1) | 70º |
|  | 2) | 360º |
|  | 3) | 180º |
|  | 4) | 90º |
|  | 5) | 720º |
| Задание № 64. | Такт, при котором в цилиндре двигателя создается наиболее высокое давление |
|  | 1) | рабочий ход |
|  | 2) | сжатие |
|  | 3) | впуск |
|  | 4) | выпуск |
|  | 5) | впуск и выпуск |
| Задание № 65. | К подвижным деталям кривошипно-шатунного механизма двигателя относятся: |
|  | 1) | коленчатый вал с маховиком, поршни с шатунами |
|  | 2) | блок цилиндров |
|  | 3) | головка блока с прокладкой |
|  | 4) | блок и головка цилиндра |
|  | 5) | поддон картера |
| Задание № 66. | Роль малого круга циркуляции жидкости в системе охлаждения: |
|  | 1) | для более быстрого охлаждения |
|  | 2) | для уменьшения времени прогрева двигателя |
|  | 3) | для уменьшения количества охлаждающей жидкости |
|  | 4) | для охлаждения масла в системе смазки |
|  | 5) | все вышеперечисленное |
| Задание № 67. | Устройство, обеспечивающее принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе |
|  | 1) | радиатор |
|  | 2) | жидкостный насос |
|  | 3) | расширительный бачок |
|  | 4) | масляный насос |
|  | 5) | водяной бак |
| Задание № 68. | За счет чего происходит засасывание топлива в цилиндры двигателя при перемещении поршней? |
|  | 1) | За счет разницы давления воздуха над топливом в поплавковой камере и над поршнем в цилиндре |
|  | 2) | За счет перепада давлений в дросселе и распылителе |
|  | 3) | За счет разности температур в поплавковой камере карбюратора и в цилиндре двигателя |
|  | 4) | За счет уровня топлива в поплавковой камере |
|  | 5) | За счет изменения объема камеры сгорания |
| Задание № 69. | Какая поплавковая камера называется уравновешенной (сбалансированной)? |
|  | 1) | давление в которой равно давлению в цилиндрах |
|  | 2) | давление в которой равно атмосферному |
|  | 3) | давление в которой равно объему топливного насоса |
|  | 4) | давление в которой равно давлению во входном патрубке карбюратора |
|  | 5) | давление в которой равно давлению на рычаг карбюратора |
| Задание № 70. | Из какого материала изготавливают диафрагмы топливных насосов? |
|  | 1) | из пластмассы |
|  | 2) | из металла или металлоасбеста |
|  | 3) | из лакоткани или прорезиненной ткани |
|  | 4) | из герметика |
|  | 5) | из картона |
| Задание № 71. | В каком ответе правильно перечислены составные части кузова грузового автомобиля? |
|  | 1) | рама и грузовая платформа |
|  | 2) | грузовая платформа с рессорами и оперением |
|  | 3) | кабина, грузовая платформа и оперение |
|  | 4) | рама, грузовая платформа и оперение |
|  | 5) | рама, грузовая платформа и кабина |
| Задание № 72. | Каково рабочее состояние клапанных пружин? |
|  | 1) | всегда сжатое |
|  | 2) | сжатое и свободное |
|  | 3) | всегда растянутое |
|  | 4) | сжатое и растянутое |
|  | 5) | всегда свободное |
| Задание № 73. | Для чего нужен зазор между клапаном и толкателем (клапаном и коромыслом)? |
|  | 1) | для компенсации теплового расширения деталей механизма ГРМ |
|  | 2) | для своевременного и резкого закрытия (открытия клапана) |
|  | 3) | для обеспечения одинаковой установки всех клапанов |
|  | 4) | для плавного закрытия клапанов |
|  | 5) | для своевременного открытия клапанов |
| Задание № 74. | Какая из указанных причин приводит к снижению давления масла в системе смазки двигателя? |
|  | 1) | применение масла с повышенной вязкостью |
|  | 2) | повышенный износ подшипников коленчатого вала |
|  | 3) | увеличение усилия пружины редукционного клапана |
|  | 4) | малые обороты двигателя |
|  | 5) | резкое увеличение оборотов двигателя |
| Задание № 75. | К чему приводит попадание топлива в масло? |
|  | 1) | к понижению уровня топлива в поплавковой камере |
|  | 2) | к увеличению вязкости масла |
|  | 3) | к росту производительности масляного насоса вследствие увеличения уровня масла |
|  | 4) | к снижению вязкости масла |
|  | 5) | к уменьшению производительности топливного насоса |
| Задание № 76. | В каком ответе правильно указаны главные признаки детонации? |
|  | 1) | появление металлических стуков, повышение температуры охлаждающей жидкости, потеря мощности двигателя |
|  | 2) | увеличение мощности двигателя, дымление на выпуске |
|  | 3) | появление металлических стуков, увеличение мощности двигателя, «хлопки» в карбюраторе |
|  | 4) | дёргание автомобиля и дымление на выпуске |
|  | 5) | потеря мощности двигателя и дёргание автомобиля |
| Задание № 77. | Что произойдет в случае засорения сетки маслоприемника? |
|  | 1) | датчик уровня масла выйдет из строя |
|  | 2) | доступ масла в двигатель прекратится |
|  | 3) | масло будет продолжать поступать к насосу |
|  | 4) | доступ масла к насосу вскоре прекратится |
|  | 5) | масло будет поступать в цилиндры двигателя |
| Задание № 78. | Какова нормальная температура масла в системе смазки работающего двигателя? |
|  | 1) | 80-900 С |
|  | 2) | 60-700 С |
|  | 3) | 90-1000 С |
|  | 4) | 1200 С |
|  | 5) | 50-60 С |
| Задание № 79. | В каком направлении движется охлаждающая жидкость внутри трубок радиатора? |
|  | 1) | слева направо |
|  | 2) | снизу вверх |
|  | 3) | сверху вниз |
|  | 4) | в обоих направлениях |
|  | 5) | справа налево |
| Задание № 80. | Какие признаки работы двигателя на переобогащенной смеси? |
|  | 1) | увеличение мощности, «выстрелы» из глушителя |
|  | 2) | сильное дымление и «выстрелы» из глушителя |
|  | 3) | «хлопки» в карбюраторе, уменьшение мощности |
|  | 4) | работа двигателя с перебоями |
|  | 5) | перегрев двигателя |
| Задание № 81. | Для чего предназначен дифференциал? |
|  | 1) | для обеспечения вращения колес с разными скоростями |
|  | 2) | для перераспределения крутящего момента между полуосями |
|  | 3) | для повышения проходимости автомобиля |
|  | 4) | для подключения переднего моста |
|  | 5) | для изменения скорости автомобиля |
| Задание № 82. | Какой из перечисленных механизмов трансмиссии изменяет тяговые усилия автомобиля? |
|  | 1) | карданная передача |
|  | 2) | коробка передач |
|  | 3) | дифференциал |
|  | 4) | главная передача |
|  | 5) | ведущий мост |
| Задание № 83. | Откуда осуществляется привод спидометра на автомобиле? |
|  | 1) | от ведомой шестерни до главной передачи |
|  | 2) | от вторичного вала КП |
|  | 3) | от первичного вала КП |
|  | 4) | от маховика |
|  | 5) | от ведомого диска муфты сцепления |
| Задание № 84. | Между какими агрегатами системы питания обычно устанавливается топливный насос? |
|  | 1) | между воздушным фильтром и фильтром-отстойником |
|  | 2) | между топливным баком и фильтром-отстойником |
|  | 3) | между топливным баком и датчиком |
|  | 4) | между фильтром-отстойником и карбюратором |
|  | 5) | между датчиком и фильтром |
| Задание № 85. | В каком ответе правильно указаны примерные значения температуры в камере сгорания карбюраторного двигателя в конце такта впуска? |
|  | 1) | температура 700-9000 С |
|  | 2) | температура 700-11000 С |
|  | 3) | температура 300-4000 С |
|  | 4) | температура 500-6000 С |
|  | 5) | температура 1100-12000 С |
| Задание № 86. | Каково максимальное значение температуры газов в камере сгорания карбюраторного двигателя? |
|  | 1) | температура 2800-30000 С |
|  | 2) | температура 2200-25000 С |
|  | 3) | температура 1800-20000 С |
|  | 4) | температура 1000-12000 С |
|  | 5) | температура 1600-17000 С |
| Задание № 87. | Какой из указанных двигателей является наиболее экономичным? |
|  | 1) | газотурбинный |
|  | 2) | карбюраторный |
|  | 3) | Дизельный |
|  | 4) | все одинаково |
|  | 5) | двухтактный |
| Задание № 88. | В каком из указанных тактов давление в цилиндре падает ниже атмосферного? |
|  | 1) | впуска |
|  | 2) | выпуска |
|  | 3) | рабочего хода |
|  | 4) | сжатие |
|  | 5) | сжатие и рабочий ход |
| Задание № 89. | В каком ответе правильно указаны примерная температура и давление в конце рабочего хода? |
|  | 1) | 15000 С, 4,00 кгс/см2 |
|  | 2) | 25000 С, 40 кгс/см2 |
|  | 3) | 3500 С, 11 кгс/см2 |
|  | 4) | 8000 С, 25 кгс/ см2 |
|  | 5) | 12000 С, 3,5 кгс/см2 |
| Задание № 90. | Для чего в замках колец должен быть зазор? |
|  | 1) | для прохода излишков газов в картер двигателя |
|  | 2) | для прохода смазки |
|  | 3) | для лучшего отвода тепла |
|  | 4) | для компенсации теплового расширения кольца |
|  | 5) | для лучшей компрессии в цилиндре |
| Задание № 91. | Сколькими отверстиями соединен главный тормозной цилиндр жидкости? |
|  | 1) | пятью |
|  | 2) | одним |
|  | 3) | тремя |
|  | 4) | четырьмя |
|  | 5) | двумя |
| Задание № 92. | Какие объемы соединяют перепускное отверстие главного тормозного цилиндра? |
|  | 1) | резервуар с жидкостью и рабочую полость цилиндра |
|  | 2) | рабочую полость цилиндра с его нерабочей полостью |
|  | 3) | резервуар с жидкостью и нерабочую полость цилиндра |
|  | 4) | рабочую полость цилиндра и компенсационное отверстие |
|  | 5) | резервуар с жидкостью и компенсационное отверстие |
| Задание № 93. | Какие объемы соединяют компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра? |
|  | 1) | рабочую полость цилиндра и перепускное отверстие главного цилиндра |
|  | 2) | рабочую полость цилиндра с его нерабочей полостью |
|  | 3) | резервуар с жидкостью и рабочую полость цилиндра |
|  | 4) | резервуар с жидкостью и нерабочую полость цилиндра |
|  | 5) | резервуар с жидкостью и перепускное отверстие главного цилиндра |
| Задание № 94. | Какой клапан главного тормозного цилиндра открывается для впуска жидкости в систему при нажатии на педаль тормоза? |
|  | 1) | впускной (он же обратный) |
|  | 2) | выпускной (он же нагнетательный) |
|  | 3) | перепускной |
|  | 4) | впускной и перепускной |
|  | 5) | выпускной и перепускной |
| Задание № 95. | Какое отверстие в главном тормозном цилиндре перекрывается поршнем при нажатии на педаль тормоза? |
|  | 1) | отверстие нагнетательного клапана |
|  | 2) | компенсационное |
|  | 3) | перепускное |
|  | 4) | предохранительное |
|  | 5) | калиброванное |
| Задание № 96. | Каково назначение замков в механизме переключения передач? |
|  | 1) | предотвратить произвольное выключения передач |
|  | 2) | не допустить включения двух передач одновременно |
|  | 3) | предотвратить произвольное включение передач |
|  | 4) | не допускать включение передач при угоне |
|  | 5) | не допустить включение муфты сцепления |
| Задание № 97. | Чем обеспечивается точная установка шестерен коробки передач во включенном и выключенном положении? |
|  | 1) | блокирующим устройством, состоящим из штифта и шариков |
|  | 2) | пружинным предохранителем, усилие которого необходимо преодолевать при переключении передач |
|  | 3) | фиксаторами, состоящими из шариков и пружин |
|  | 4) | с помощью обгонной муфты |
|  | 5) | с помощью рычага переключения передач |
| Задание № 98. | В каком ответе все перечисленные детали входят в состав шатунно-поршневой группы? |
|  | 1) | поршень, компрессионные и маслосъемные кольца, поршневой палец, шатун |
|  | 2) | поршень поршневой палец, шатун, коленчатый вал |
|  | 3) | гильза цилиндра, поршень с кольцами, поршневой палец |
|  | 4) | поршень, поршневой палец, коленчатый вал, коромысло |
|  | 5) | поршень, шатун поршневой палец, распределительный вал |
| Задание № 99. | Как нумеруются цилиндры V-образного многоцилиндрового двигателя? |
|  | 1) | нумерация начинается с левого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к вентилятору |
|  | 2) | нумерация начинается с правого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к вентилятору |
|  | 3) | нумерация начинается с левого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к маховику |
|  | 4) | нумерация начинается с правого бока, первый номер имеет цилиндр, ближайший к маховику |
|  | 5) | все равно с какого бока |
| Задание № 100. | Понятие - перекрытие клапанов это период… |
|  | 1) | период, когда оба клапана закрыты |
|  | 2) | период, когда один клапан открыт, а другой закрыт |
|  | 3) | период, когда оба открыты |
|  | 4) | когда зазоры в клапанах находятся в пределах 0.35 мм |
|  | 5) | когда зазоры в клапанах находятся в пределах 0.40 мм |
| Задание № 101. | Для чего необходимо опережение открытия и запаздывания закрытия выпускного клапана? |
|  | 1) | для обеспечения лучшего охлаждения клапанов |
|  | 2) | для улучшения очистки цилиндров |
|  | 3) | для обеспечения полного сгорания смеси |
|  | 4) | для обеспечения перекрытия клапанов |
|  | 5) | для улучшения износа клапанов |
| Задание № 102. | Какие основные требования предъявляются к охлаждающим жидкостям? |
|  | 1) | отсутствие примесей, высокая теплоемкость, низкая температура замерзания |
|  | 2) | высокое теплоемкость, максимальное количество полезных примесей, высокая температура замерзания |
|  | 3) | низкая теплоемкость, высокая температура замерзания, минимальное количество вредных примесей |
|  | 4) | вязкость, высокая теплоемкость, отсутствие примесей |
|  | 5) | вязкость, дешевизна и цвет |
| Задание № 103. | Каковы основные преимущества воды по сравнению с другими охлаждающими жидкостями? |
|  | 1) | доступность и высокая теплоемкость |
|  | 2) | высокая температура замерзания, низкая теплоемкость |
|  | 3) | высокая теплоемкость, низкая температура замерзания |
|  | 4) | отсутствие вредных примесей |
|  | 5) | доступность и дешевизна |
| Задание № 104. | Каково назначение карданной передачи? |
|  | 1) | увеличение крутящего момента, подводимого к ведущему мосту |
|  | 2) | передача усилием от сцепления на коробку передач |
|  | 3) | передача крутящего момента от коробки передач к ведущему мосту под изменяющимся углом |
|  | 4) | для движения автомобиля задним ходом |
|  | 5) | для движения автомобиля на скользкой дороге |
| Задание № 105. | Каково назначение переднего ведущего моста автомобиля? |
|  | 1) | повышение проходимости автомобиля за счет создания тягового усилия на передних колесах |
|  | 2) | увеличение скорости автомобиля при движении автомобиля по шоссе |
|  | 3) | улучшение стабилизации колес при прямолинейном движении |
|  | 4) | улучшение подъемного усилия при движении в гору |
|  | 5) | для улучшения торможения при спуске с горы |
| Задание № 106. | Чем вызвана необходимость применения шарнира равных угловых скоростей на автомобиле с передним ведущим мостом? |
|  | 1) | разными углами поворота передних колес |
|  | 2) | небольшими углами поворота передних колес |
|  | 3) | большими углами поворота передних колес |
|  | 4) | при движении со скоростью свыше 100км/ч |
|  | 5) | при движении по пересеченной местности |
| Задание № 107. | Почему тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр при растормаживании? |
|  | 1) | под действием усилий стяжных (колодочных) пружин |
|  | 2) | вследствие разряжения в главном цилиндре |
|  | 3) | вследствие перепада давления в системе |
|  | 4) | потому что она имеет текучесть |
|  | 5) | вследствие зазора в главном цилиндре |
| Задание № 108. | Какие шины изнашиваются больше других? |
|  | 1) | передние |
|  | 2) | задний правый |
|  | 3) | передний левый |
|  | 4) | передний правый |
|  | 5) | задние |
| Задание № 109. | Какие шины изнашиваются меньше других? |
|  | 1) | задние |
|  | 2) | передний правый |
|  | 3) | задний левый |
|  | 4) | передние |
|  | 5) | передний левый |
| Задание № 110. | Где находится подушечный слой в покрышке? |
|  | 1) | между протектором и каркасом |
|  | 2) | между ободной лентой и камерой |
|  | 3) | между вентилем и ободом |
|  | 4) | между протектором и камерой |
|  | 5) | между ободом и протектором |
| Задание № 111. | Какого назначение системы холостого хода в карбюраторе? |
|  | 1) | обеспечить устойчивую работу двигателя при малой частоте вращения без нагрузки |
|  | 2) | ввести в действиеглавную дозирующую систему |
|  | 3) | поддерживать рабочую температуру двигателя |
|  | 4) | поддержание уровня топлива в топливном баке |
|  | 5) | для устойчивой работы топливного насоса |
| Задание № 112. | Могут ли работать вместе главная дозирующая система и система холостого хода? |
|  | 1) | только при подключении пускового устройства |
|  | 2) | не могут |
|  | 3) | работают вместе постоянно |
|  | 4) | могут кратковременно |
|  | 5) | только при подключении ускорительного насоса |
| Задание № 113. | В каком ответе правильно перечислены основные части автомобиля? |
|  | 1) | трансмиссия, кузов и двигатель |
|  | 2) | шасси, механизмы управления и двигатель |
|  | 3) | шасси, кузов и двигатель |
|  | 4) | трансмиссия, шасси и главная передача |
|  | 5) | главная передача, шасси, двигатель и трансмиссия |
| Задание № 114. | Какая из указанных причин приводит к нерастормаживанию тормозного механизма? |
|  | 1) | обрыв стяжных пружин колодок |
|  | 2) | обрыв пружины возврата педали тормоза |
|  | 3) | попадание масла на колодки |
|  | 4) | полный износ тормозных колодок |
|  | 5) | отсутствие свободного хода педали |
| Задание № 115. | Как проявляет себя наличие воздуха в гидравлической системе тормозов? |
|  | 1) | автомобиль резко тормозится при небольшом нажатии на педаль |
|  | 2) | автомобиль плохо затормаживается при однократном нажатии на педаль |
|  | 3) | автомобиль плохо растормаживается при отпускании педали |
|  | 4) | автомобиль вообще не тормозит |
|  | 5) | колеса тормозят не равномерно |
| Задание № 116. | От чего зависит величина рабочего хода педали тормоза в гидравлической системе тормозов барабанного типа (без гидровакуумного усилителя)? |
|  | 1) | от величины зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра |
|  | 2) | от величины зазора между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра и зазора между тормозными накладками и барабаном |
|  | 3) | от зазора между тормозными накладками и барабаном |
|  | 4) | от зазора между толкателем и барабаном |
|  | 5) | от уровня тормозной жидкости в системе |
| Задание № 117. | Какой должна быть смесь при движении автомобиля по ровной дороге? |
|  | 1) | Бедной |
|  | 2) | Нормальной |
|  | 3) | Обедненной |
|  | 4) | Богатой |
|  | 5) | Обогащенной |
| Задание № 118. | Какой должна быть смесь при движении нагруженного автомобиля в гору? |
|  | 1) | Бедная |
|  | 2) | Нормальной |
|  | 3) | Богатая |
|  | 4) | Обогащенной |
|  | 5) | Обеднённая |
| Задание № 119. | Какой из указанных признаков характерен для работы двигателя на обеднённой смеси? |
|  | 1) | Перегрев в двигателе |
|  | 2) | «Выстрелы » в глушителе |
|  | 3) | Хлопки в карбюраторе |
|  | 4) | Переохлаждение в двигателе |
|  | 5) | Перерасход топлива |
| Задание № 120. | Чем удерживаются тормозные колодки в отторможенном положении? |
|  | 1) | Скобой с пластичными пружинами |
|  | 2) | Стяжной пружиной |
|  | 3) | Пружиной колёсного цилиндра |
|  | 4) | Давлением в системе |
|  | 5) | Нажатием на тормозную педаль |
| Задание № 121. | При какой степени износа тормозных накладок их следует заменить? |
|  | 1) | Заклёпки утопают на 0,5 мм |
|  | 2) | Поверхность накладок сравнялась с заклёпками |
|  | 3) | Заклёпки утопают на 1 мм |
|  | 4) | Заклёпка утопает на 1,5 мм |
|  | 5) | Заклёпка утопает на 2 мм |
| Задание № 122. | Какой из указанных признаков свидетельствует о наличии воздуха в системе гидропривода? |
|  | 1) | При торможении автомобиль уводит в сторону |
|  | 2) | Не растормаживается 1-н тормоз |
|  | 3) | Увеличивается ход педалей тормоза (педаль проваливается) |
|  | 4) | Дергание при торможении |
|  | 5) | Вообще не тормозит |
| Задание № 123. | Для чего на шестерне распределительного вала наносится метка? |
|  | 1) | Для установки момента зажигания |
|  | 2) | Для правильной установки коленчатого вала |
|  | 3) | Для установки её положения, компенсирующее осевое смещение вала |
|  | 4) | Для правильной установки вентилятора |
|  | 5) | Для обеспечения правильной установки фаз газораспределения |
| Задание № 124. | Как следует установить замки поршневых колец? |
|  | 1) | Все замки в одну сторону |
|  | 2) | Все замки в разные стороны |
|  | 3) | Произвольно |
|  | 4) | Под углом в 60 градусов |
|  | 5) | Под углом в 90 градусов |
| Задание № 125. | Каково назначение главного жиклёра? |
|  | 1) | Дозировать рабочую смесь |
|  | 2) | Дозировать горючую смесь |
|  | 3) | Дозировать топливо |
|  | 4) | Дозировать воздух |
|  | 5) | Для регулирования скорости движения воздуха |
| Задание № 126. | Для чего предназначен диффузор? |
|  | 1) | Для увеличения скорости движения воздуха у распылителя |
|  | 2) | Для уменьшения скорости движения воздуха у распылителя |
|  | 3) | Для замедления и стечения топлива из жиклера |
|  | 4) | Для дозирования горючей смеси |
|  | 5) | Для дозирования рабочей смеси |
| Задание № 127. | Что располагается в самом узком сечении диффузора? |
|  | 1) | Распылитель |
|  | 2) | Дроссель |
|  | 3) | Жиклёр |
|  | 4) | Регулировочный винт количество подачи топлива |
|  | 5) | Запорная игла жиклёра |
| Задание № 128. | Через какие отверстия главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость поступает в полость перед поршнем в случае утечки её из системы? |
|  | 1) | Через перепускное отверстие |
|  | 2) | Через компенсационное отверстие и отверстие в пробки цилиндра |
|  | 3) | Через отверстие в пробке цилиндра |
|  | 4) | Через отверстие в поршне, компенсационное и перепускное отверстие |
|  | 5) | Через отверстие в поршне |
| Задание № 129. | На каком уровне от верхнего края заливного отверстия должна находится жидкость в главном тормозном цилиндре? |
|  | 1) | 5 – 8 мм |
|  | 2) | 8 – 12 мм |
|  | 3) | 15 – 20 мм |
|  | 4) | 3 – 5 мм |
|  | 5) | До утопания клапана |
| Задание № 130. | Каково давление воздуха в шинах высокого давления? |
|  | 1) | 8 – 9 кгс / см |
|  | 2) | 3 – 4 кгс / см |
|  | 3) | 5 – 7 кгс / см |
|  | 4) | 9 – 10 кгс / см |
|  | 5) | 10 – 11 кгс / см |
| Задание № 131. | Каково давление воздуха в шинах низкого давления? |
|  | 1) | 0,6 – 1 кгс / см |
|  | 2) | 1 – 2,5 кгс / см |
|  | 3) | 1,5 – 5,5 кгс / см |
|  | 4) | 1,5 – 2. кгс /см |
|  | 5) | 3,5 – 5 кгс /см |
| Задание № 132. | Когда открывается выпускной клапан? |
|  | 1) | В конце рабочего хода при движении поршня к НМТ |
|  | 2) | В начале такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
|  | 3) | В конце такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
|  | 4) | В начале рабочего хода |
|  | 5) | В конце такта сжатия |
| Задание № 133. | Когда закрывается выпускной клапан? |
|  | 1) | В конце такта сжатия |
|  | 2) | В конце рабочего хода |
|  | 3) | В конце такта выпуска при движении поршня к ВМТ |
|  | 4) | В начале такта впуска при движении поршня к НМТ |
|  | 5) | В начале такта сжатия |
| Задание № 134. | В каких тактах имеет место перекрытие клапанов? |
|  | 1) | Впуск и выпуск |
|  | 2) | Сжатие и рабочий ход |
|  | 3) | Рабочий ход и выпуск |
|  | 4) | Выпуск и сжатие |
|  | 5) | Рабочий ход и сжатие |
| Задание № 135. | Каково назначение главной передачи? |
|  | 1) | Уменьшение крутящего момента и передачи его под прямым углом |
|  | 2) | Передача усилий от коробки на передний мост |
|  | 3) | Увеличение крутящего момента и передачи его под прямым углом |
|  | 4) | Передача усилия от двигателя к сцеплению |
|  | 5) | Передача усилия от сцепления к коробке передач |
| Задание № 136. | Какую функцию выполняет шлифованная поверхность маховика? |
|  | 1) | Нажимного диска сцепления |
|  | 2) | Ведущего диска сцепления |
|  | 3) | Ведомого диска сцепления |
|  | 4) | Привода сцепления |
|  | 5) | Не выполняет никакой функции |
| Задание № 137. | У какого клапана тарелка обычно имеет больший диаметр? |
|  | 1) | У впускного, для лучшего наполнения цилиндра |
|  | 2) | У выпускного, для лучшей отчистки цилиндра |
|  | 3) | Проходное сечение не имеет значения |
|  | 4) | У выпускного, для лучшего отвода тепла |
|  | 5) | Диаметр не имеет значения |
| Задание № 138. | Каким должен быть состав смеси при увеличении открытия дросселя? |
|  | 1) | Состав смеси не должен меняться |
|  | 2) | Смесь должна непрерывно обедняться |
|  | 3) | Смесь должна непрерывно обогащаться |
|  | 4) | Оставаться обеднённой |
|  | 5) | Оставаться бедной |
| Задание № 139. | Что такое литраж двигателя? |
|  | 1) | Полный объем одного цилиндра |
|  | 2) | Сумма рабочих объёмов всех цилиндров, выраженная в литрах |
|  | 3) | Сумма объёмов камер сгорания всех цилиндров, выраженная в литрах |
|  | 4) | Рабочий объем одного цилиндра |
|  | 5) | Сумма полных объёмов всех цилиндров, выраженная в литрах |
| Задание № 140. | За сколько оборотов коленчатого вала осуществляется рабочий цикл в четырехтактном двигателе? |
|  | 1) | За 2 оборота |
|  | 2) | За половину оборота |
|  | 3) | За 1 оборот |
|  | 4) | За 1,5 оборота |
|  | 5) | За 3 оборота |
| Задание № 141. | За сколько ходов поршня осуществляется рабочий цикл четырёхтактного двигателя? |
|  | 1) | За 4 |
|  | 2) | За 6 |
|  | 3) | За 2 |
|  | 4) | За 5 |
|  | 5) | За 7 |
| Задание № 142. | Для чего служит экономайзер? |
|  | 1) | Для обеднения горючей смеси |
|  | 2) | Для обогащения смеси при работе двигателя на полных нагрузках |
|  | 3) | Для обогащения смеси при резком открытии дросселя |
|  | 4) | Для эффективного сочетания работы двигателя на «экономичном и мощном» составах смеси |
|  | 5) | Для приготовления горючей смеси |
| Задание № 143. | При какой из указанных неисправностей механизма газораспределения наблюдается снижение мощности двигателя и стуки в головке блока? |
|  | 1) | Увеличение зазора между стержня клапана и носком коромысла |
|  | 2) | Уменьшение зазора между стержня клапана и носком коромысла |
|  | 3) | Не плотное прилегание клапана к гнездам |
|  | 4) | Увеличение зазора между толкателем и носком коромысла |
|  | 5) | Увеличение зазора между толкателем и стержнем клапана |
| Задание № 144. | При каком положении поршня регулируют зазоры между стержнями клапана и носком коромысла? |
|  | 1) | НМТ в конце такта впуска |
|  | 2) | ВМТ в конце такта сжатия |
|  | 3) | Безразлично |
|  | 4) | В начале рабочего хода |
|  | 5) | В конце рабочего хода |
| Задание № 145. | Для чего предназначен двигатель? |
|  | 1) | Для преобразования возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала |
|  | 2) | Для создания тягового усилия на ведущих колесах автомобиля |
|  | 3) | Для преобразования тепловой энергии топлива в механическую работу |
|  | 4) | Для преобразования тепловой энергии топлива в электрическую энергию |
|  | 5) | Для преобразования механическую энергию в тепловую, а тепловую в электрическую |
| Задание № 146. | Какую роль выполняет выпускной (паровой) клапан пробки радиатора? |
|  | 1) | Не допускает снижение давления в системе охлаждения ниже расчетного |
|  | 2) | Не допускает увеличение давления паров в системе охлаждения выше расчетного |
|  | 3) | Компенсирует утечку жидкости из системы охлаждения |
|  | 4) | Не допускает попадание охлаждающей жидкости в систему питания |
|  | 5) | Не допускает попадание охлаждающей жидкости в систему смазки |
| Задание № 147. | Для чего необходим свободный ход педали сцепления и как он меняется в эксплуатации? |
|  | 1) | Свободный ход педали обеспечивает полноту включения сцепления. В эксплуатации он возрастает |
|  | 2) | Свободный ход педали обеспечивает полноту выключения сцепления. В эксплуатации он уменьшается |
|  | 3) | Свободный ход педали необходим для удобства управления автомобилем. В эксплуатации он меняется |
|  | 4) | Свободный ход педали не обеспечивает полноту выключения сцепления. В эксплуатации уменьшается |
|  | 5) | Свободный ход педали не обеспечивает полноту включения сцепления. В эксплуатации не возрастает |
| Задание № 148. | Каковы признаки работы двигателя на переобедненой смеси? |
|  | 1) | Не влияет на работу двигателя |
|  | 2) | Черный дым из глушителя, не устойчивая работа двигателя, увеличение мощности |
|  | 3) | Сильное дымление их глушителя, хлопки в карбюраторе, падение мощности |
|  | 4) | Двигатель глохнет |
|  | 5) | Не устойчивая работа двигателя, падение мощности |
| Задание № 149. | Укажите возможные причины детонации? |
|  | 1) | Применение бензина с низким октановым числом |
|  | 2) | Применение бензина с низким цетановым числом |
|  | 3) | Применение бензина с высоким цетановым числом |
|  | 4) | Обогащенная рабочая смесь |
|  | 5) | Обедненная рабочая смесь |
| Задание № 150. | Для чего нужен поплавок в карбюраторе? |
|  | 1) | Для обеспечения образования обогащенной смеси |
|  | 2) | Для поддерживания заданного состава горючей смеси |
|  | 3) | Для прикрытия воздуха поступающего в распылитель |
|  | 4) | Для поддержания необходимого уровня топлива в поплавковой камере |
|  | 5) | Для поддержании заданного состава рабочей смеси |
| Задание № 151. | Каким образом обеспечивается обогащение смеси при работе двигателя на полных нагрузках? |
|  | 1) | За счет дополнительной подачи топлива жиклером полной мощности экономайзера |
|  | 2) | За счет включения насоса ускорителя, увеличивающего количество топлива в смеси |
|  | 3) | За счет главного дозирующего устройства |
|  | 4) | За счет ускорительного насоса |
|  | 5) | За счет балансировки карбюратора |
| Задание № 152. | Какая из указанных причин может привести к неустойчивой работе двигателя на холостом ходу? |
|  | 1) | Повышение уровня топлива в поплавковой камере |
|  | 2) | Подтекание топлива из бака |
|  | 3) | Не полное открытие дроссельной заслонки |
|  | 4) | Выход из строя пускового устройства |
|  | 5) | Не устойчивая работа экономайзера |
| Задание № 153. | Сколько оборотов распределительного вала приходится на 20 оборотов коленчатого вала в 4-тактном двигателе? |
|  | 1) | 30 |
|  | 2) | 20 |
|  | 3) | 10 |
|  | 4) | 25 |
|  | 5) | 15 |
| Задание № 154. | Что называется полным объёмом цилиндра? |
|  | 1) | Объём цилиндра ниже НМТ |
|  | 2) | Сумма рабочего объема цилиндра , объема камеры сгорания впускных трубопроводов |
|  | 3) | Разность между рабочим объёмом цилиндра и объёмом камеры сгорания |
|  | 4) | Объём цилиндра нижи ВМТ |
|  | 5) | Сумма рабочего объёма цилиндра и объёма камеры сгорания |
| Задание № 155. | Указать правильное определение понятия «степень сжатия» |
|  | 1) | Отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания |
|  | 2) | Отношение объема камеры сгорания и полному объёму цилиндра |
|  | 3) | Отношение рабочего объёма цилиндра к объёму камеры сгорания |
|  | 4) | Отношение полного объёма цилиндра к рабочему объёму |
|  | 5) | Отношение разности рабочего объёма и объёма камеры сгорания к полному объёму |
| Задание № 156. | У какого двигателя выше степень сжатия? |
|  | 1) | У газобаллонного |
|  | 2) | У карбюраторного |
|  | 3) | Одинаковое |
|  | 4) | У дизельного |
|  | 5) | У синхронного |
| Задание № 157. | Для чего предназначен механизм газораспределения? |
|  | 1) | Для своевременного впуска горючей смеси в цилиндры и выпуска из них отработавших газов |
|  | 2) | Для распределения рабочей смеси в цилиндрах |
|  | 3) | Для перераспределения горючей смеси между цилиндрами. |
|  | 4) | Для распределения газов в газобаллонных двигателях |
|  | 5) | Для регулирования выпуска отработавших газов |
| Задание № 158. | Как классифицируются автомобильные двигателя по циклу работы? |
|  | 1) | Двигатели с внешним и внутренним смесеобразования |
|  | 2) | Двигатели простого действия и двигатели двойного действия |
|  | 3) | Двигатели 2х тактные и 4х тактные |
|  | 4) | Двигатели синхронные |
|  | 5) | Двигатели асинхронные |
| Задание № 159. | Какие последствия вызывают ослабления или поломка стяжной пружины колодок тормоза? |
|  | 1) | Не растормаживается один тормоз |
|  | 2) | При торможении автомобиль уводит в сторону |
|  | 3) | Не растормаживаются тормоза |
|  | 4) | Ведёт к утечки тормозной жидкости |
|  | 5) | Ведёт к усиленному износу тормозных колодок |
| Задание № 160. | Каково назначение рулевой трапеции? |
|  | 1) | Обеспечение поворота обоих колёс |
|  | 2) | Обеспечение одинаковой скорости вращения колёс при поворот |
|  | 3) | Предотвращение скольжения колёс при поворотах |
|  | 4) | Для изменения длинны продольной рулевой тяги |
|  | 5) | Для изменения длинны поперечной рулевой тяги |
| Задание № 161. | Что образует рулевую трапецию? |
|  | 1) | Цапфа, поперечной тяги, баковые рычаги |
|  | 2) | Передняя ось, боковые рычаги, продольная тяга |
|  | 3) | Передняя ось, боковые рычаги, поперечная тяга |
|  | 4) | Цапфа и продольная тяга |
|  | 5) | Цапфа и боковые рычаги |
| Задание № 162. | Чем регулируется схождение колёс? |
|  | 1) | Изменением угла наклона шкворня |
|  | 2) | Изменением продольно рулевой тяги |
|  | 3) | Изменением длинны поперечной рулевой тяги |
|  | 4) | Изменением длинны правого рычага |
|  | 5) | Изменением длинны левого рычага |
| Задание № 163. | От каких примесей очищается топливо системой фильтров? |
|  | 1) | От механических примесей и воды |
|  | 2) | Только от механических примесей |
|  | 3) | Только от воды и масла |
|  | 4) | Только от масла |
|  | 5) | Только от воды |
| Задание № 164. | Укажите наиболее распространённый тип воздушного фильтра? |
|  | 1) | Инерционно – осевой |
|  | 2) | Масляный |
|  | 3) | Инерционно – масляный |
|  | 4) | Инерционный |
|  | 5) | Инерционно - газовый |
| Задание № 165. | Кольца установленные ближе к верхней части поршня (днищу)… |
|  | 1) | компрессионные |
|  | 2) | маслосъемные |
|  | 3) | резиновые |
|  | 4) | пластмассовые |
|  | 5) | медные |
| Задание № 166. | Число оборотов, на которое повернется распределительный вал при 10 оборотах коленчатого вала… |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 5 |
|  | 3) | 20 |
|  | 4) | 40 |
|  | 5) | 60 |
| Задание № 167. | Штанга газораспределительного механизма двигателя передает усилие от… |
|  | 1) | толкателя к коромыслу |
|  | 2) | толкателя к клапану |
|  | 3) | коромысла к клапану |
|  | 4) | клапана к коромыслу |
|  | 5) | коромысла к толкателю |
| Задание № 168. | Малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения служит для… |
|  | 1) | охлаждения масла в системе смазки |
|  | 2) | более быстрого охлаждения |
|  | 3) | уменьшения количества охлаждающей жидкости |
|  | 4) | уменьшения времени прогрева двигателя |
|  | 5) | всего перечисленного |
| Задание № 169. | Термостат в системе охлаждения двигателя… |
|  | 1) | поддерживает оптимальную температуру двигателя |
|  | 2) | указывает температуру охлаждающей жидкости |
|  | 3) | охлаждает жидкость, циркулирующую в системе охлаждения |
|  | 4) | нагревает охлаждающую жидкость |
|  | 5) | осуществляет циркуляцию жидкости в системе охлаждения |
| Задание № 170. | Датчик температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя устанавливается в… |
|  | 1) | верхнем бачке радиатора |
|  | 2) | патрубке головки блока цилиндров |
|  | 3) | нижнем бачке радиатора |
|  | 4) | блоке цилиндров |
|  | 5) | корпусе жидкостного насоса |
| Задание № 171. | Тип насоса применяемого в системе смазки… |
|  | 1) | диафрагменный |
|  | 2) | поршневой |
|  | 3) | шестеренчатый |
|  | 4) | центробежный |
|  | 5) | роторный |
| Задание № 172. | Способы смазывания коренных и шатунных шеек коленчатого вала… |
|  | 1) | под давлением |
|  | 2) | разбрызгиванием |
|  | 3) | самотеком |
|  | 4) | масляным туманом |
|  | 5) | все перечисленное |
| Задание № 173. | Редукционный клапан в системе смазки служит для… |
|  | 1) | отключения масляного радиатора |
|  | 2) | включения масляного фильтра |
|  | 3) | перепуска масла при засоренном фильтре |
|  | 4) | включения масляного радиатора |
|  | 5) | ограничения давления масла в системе смазки |
| Задание № 174. | Привод вращения ротора фильтра центробежной очистки масла осуществляется… |
|  | 1) | за счет реактивной силы струи масла, вытекающей из жиклеров ротора |
|  | 2) | от коленчатого вала |
|  | 3) | шестеренчатым приводом от распределительного вала |
|  | 4) | от электродвигателя |
|  | 5) | приводным ремнем от коленчатого вала |
| Задание № 175. | При закрытой системе вентиляции картера двигателя… |
|  | 1) | картерные газы через маслоуловитель поступают во впускной трубопровод |
|  | 2) | картерные газы отводятся в атмосферу |
|  | 3) | растворяются в масле |
|  | 4) | картерные газы сразу поступают в выпускной трубопровод |
|  | 5) | исключается поступление во впускной трубопровод |
| Задание № 176. | Правильная последовательность прохождения топлива через приборы системы питания карбюраторного двигателя… |
|  | 1) | бак-фильтр грубой очистки-насос-фильтр тонкой очистки-карбюратор |
|  | 2) | бак-фильтр тонкой очистки-насос-фильтр грубой очистки-карбюратор |
|  | 3) | бак-насос-фильтр грубой очистки-фильтр тонкой очистки-карбюратор |
|  | 4) | бак-насос-фильтр тонкой очистки-фильтр грубой очистки-карбюратор |
|  | 5) | бак-фильтр грубой очистки-фильтр тонкой очистки-насос-карбюратор |
| Задание № 177. | Назначение ускорительного насоса карбюратора? |
|  | 1) | обогащение смеси при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой |
|  | 2) | приготовление смеси на различных режимах работы |
|  | 3) | приготовление смеси на холостом ходу |
|  | 4) | обогащение смеси при постоянной работе двигателя на полных нагрузках |
|  | 5) | приготовление смеси на частичных нагрузках двигателя |
| Задание № 178. | Какую функцию выполняет экономайзер? |
|  | 1) | обогащение смеси при постоянной работе двигателя на полных нагрузках |
|  | 2) | приготовление смеси на различных режимах работы |
|  | 3) | приготовление смеси на холостом ходу |
|  | 4) | обогащение смеси при резком нажатии на педаль |
|  | 5) | приготовление смеси на частичных нагрузках двигателя |
| Задание № 179. | Форсунки в системе питания дизельного двигателя служат для… |
|  | 1) | зажигания смеси в цилиндре двигателя |
|  | 2) | подачи топлива в цилиндры под высоким давлением |
|  | 3) | изменения угла опережения впрыска топлива |
|  | 4) | подачи топлива в топливный насос |
|  | 5) | регулирования количества топлива, подаваемого в цилиндр двигателя |
| Задание № 180. | Игла распылителя форсунки поднимается под действием... |
|  | 1) | пружины |
|  | 2) | давления топлива |
|  | 3) | толкателя |
|  | 4) | эксцентрика |
|  | 5) | давления воздуха |
| Задание № 181. | Топливоподкачивающий насос систем питания дизельного двигателя получает привод от… |
|  | 1) | эксцентрика вала топливного насоса высокого давления |
|  | 2) | эксцентрика распределительного вала газораспределительного механизма |
|  | 3) | шестерни коленчатого вала |
|  | 4) | шестерни привода масляного насоса |
|  | 5) | гидромуфты привода вентилятора |
| Задание № 182. | Всережимный регулятор ТНВД служит для… |
|  | 1) | изменения количества подаваемого топлива, в зависимости от нагрузки на двигатель с целью поддержания заданного числа оборотов коленчатого вала |
|  | 2) | изменения угла опережения впрыска в зависимости от числа оборотов коленчатого вала |
|  | 3) | подачи топлива в форсунку под высоким давлением |
|  | 4) | поддержания максимального числа оборотов коленчатого вала |
|  | 5) | ограничения давления топлива, подаваемого в цилиндр |
| Задание № 183. | Правильный путь топлива в системе питания дизельного двигателя |
|  | 1) | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос –фильтр тонкой очистки – ТНВД – форсунки |
|  | 2) | бак – фильтр грубой очистки – фильтр тонкой очистки – топливоподкачивающий насос – ТНВД – форсунки |
|  | 3) | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос – ТНВД – фильтр тонкой очистки – форсунки |
|  | 4) | бак – топливоподкачивающий насос – фильтр грубой очистки – фильтр тонкой очистки – форсунки – ТНВД |
|  | 5) | бак – фильтр грубой очистки – топливоподкачивающий насос – фильтр тонкой очистки – форсунки - ТНВД |
| Задание № 184. | Количество подаваемого топлива за цикл в дизельных двигателях зависит от… |
|  | 1) | числа оборотов кулачкового вала |
|  | 2) | числа оборотов коленчатого вала |
|  | 3) | поворота плунжера |
|  | 4) | количества подаваемого воздуха |
| Задание № 185. | Автоматическая муфта опережения впрыска топлива в системе питания дизельного двигателя устанавливается на... |
|  | 1) | валу топливного насоса высокого давления |
|  | 2) | распределительном валу |
|  | 3) | коленчатом валу |
|  | 4) | промежуточном валу |
|  | 5) | валу привода вентилятора |
| Задание № 186. | Поворот плунжера топливного насоса высокого давления дизельного двигателя... |
|  | 1) | изменяет количество подаваемого топлива |
|  | 2) | изменяет угол опережения подачи топлива |
|  | 3) | изменяет давления впрыска |
|  | 4) | увеличивает давление топлива |
|  | 5) | уменьшает давление топлива |
| Задание№ 187. | Назначение сцепления автомобилей… |
|  | 1) | разъединять двигатель и трансмиссию, плавно трогаться с места, соединять двигатель и трансмиссию, для возможности включения передачи при трогании с места и переключения передач при движении автомобиля |
|  | 2) | разъединять двигатель и трансмиссию |
|  | 3) | плавно трогаться с места |
|  | 4) | соединять двигатель и трансмиссию |
|  | 5) | для возможности включения передачи при трогании с места и переключения передач при движении автомобиля |
| Задание№ 188. | Нажимной диск сцепления относится к… |
|  | 1) | механизму выключения |
|  | 2) | коробке перемены передач |
|  | 3) | ведомой части |
|  | 4) | кривошипно-шатунному механизму |
|  | 5) | ведущей части |
| Задание№ 189. | Коробка передач служит для… |
|  | 1) | изменения крутящего момента на колесах автомобиля в соответствии с дорожными условиями |
|  | 2) | выполнения всех перечисленных функций |
|  | 3) | изменения направления движения |
|  | 4) | изменения скорости движения |
|  | 5) | длительного разъединения двигателя и трансмиссии во время стоянки или при движении накатом |
| Задание№ 190. | Условия, при которых необходим наибольший крутящий момент на ведущих колесах… |
|  | 1) | при равномерном движении |
|  | 2) | при движении автомобиля под уклон |
|  | 3) | при трогании с места |
|  | 4) | при разгоне автомобиля |
|  | 5) | при равноускоренном движении |
| Задание№ 191. | Синхронизатор коробки перемены передач служит для… |
|  | 1) | изменения крутящего момента при нагрузке |
|  | 2) | увеличения крутящего момента |
|  | 3) | уменьшения крутящего момента |
|  | 4) | выравнивания угловых скоростей включаемых шестерен |
|  | 5) | смазки коробки перемены передач |
| Задание№ 192. | Гидротрансформатор в трансмиссии автомобиля обеспечивает изменение крутящего момента… |
|  | 1) | бесступенчато |
|  | 2) | ступенчато |
|  | 3) | прерывисто |
|  | 4) | многоступенчато |
|  | 5) | вариаторно |
| Задание№ 193. | Раздаточная коробка применяется на автомобилях… |
|  | 1) | малой проходимости |
|  | 2) | обычной проходимости |
|  | 3) | средней проходимости |
|  | 4) | повышенной проходимости |
|  | 5) | низкой проходимости |
| Задание№ 194. | Механизм, предотвращающий в КПП случайное включение одновременно двух передач |
|  | 1) | фиксатор |
|  | 2) | замок |
|  | 3) | пружина |
|  | 4) | рычаг переключения |
|  | 5) | вилка механизма управления КПП |
| Задание№ 195. | Механизм, предусмотренный в конструкции КПП для предотвращения произвольного включения или выключения передач… |
|  | 1) | фиксатор |
|  | 2) | замок |
|  | 3) | пружина |
|  | 4) | рычаг переключения |
|  | 5) | средний ползун и штифт |
| Задание№ 196. | Функция, не относящаяся к синхронизатору КПП… |
|  | 1) | выравнивает угловые скорости вторичного вала и зубчатых колес |
|  | 2) | исключает возможность поломки зубьев при переключении передач |
|  | 3) | уменьшает шум при включении передач КПП |
|  | 4) | увеличивает срок службы КПП и облегчает управление |
|  | 5) | увеличивает крутящий момент |
| Задание№ 197. | Назначение карданной передачи… |
|  | 1) | передача крутящего момента под изменяющимся углом между агрегатами |
|  | 2) | изменение крутящего момента |
|  | 3) | изменение скорости движения |
|  | 4) | изменение мощности, передаваемой к ведущим мостам |
|  | 5) | изменение направления вращения |
| Задание№ 198. | Карданные шарниры равных угловых скоростей применяются… |
|  | 1) | между КПП и передним ведущим мостом |
|  | 2) | в приводе ведущих управляемых колес |
|  | 3) | между средним и задним мостами |
|  | 4) | между КПП и задним ведущим мостом |
|  | 5) | в рулевом управлении автомобиля |
| Задание№ 199. | Функция, не относящаяся к главной передаче… |
|  | 1) | изменение направления движения |
|  | 2) | увеличение крутящего момента |
|  | 3) | передача крутящего момента через коронное зубчатое колесо на ступицу колеса |
|  | 4) | передача крутящего момента через дифференциал, полуоси и ступицы к ведущим колесам |
|  | 5) | передача крутящего момента от промежуточного (среднего) моста автомобиля к валу шестерни главной передачи заднего моста через проходной и карданный вал |
| Задание№ 200. | Тип главных передач, не устанавливаемых на современных автомобилях… |
|  | 1) | гипоидная коническая |
|  | 2) | одинарная цилиндрическая |
|  | 3) | червячная |
|  | 4) | двойная центральная |
|  | 5) | двойная разнесенная |