| «Киімді модельдеу және құрастыру» ӘЦК қаралды және мақұлданды/ Рассмотрены и одобрены ЦМК «Моделирования и конструирования одежды» Хаттама / протокол № 12 от «____»_________ 2020 ж/г ӘЦК төрағасы __________Ягодкина. С.В Председатель ЦМК | Бекітемін / Утверждаю Директордың ОЖ жөніндегі орынбасары/ Заместитель директора по УР ____________ Передерий Е.А. «___» __________________ 2020 ж/г |
| --- | --- |

Емтихан тест тапсырмалары

Экзаменационные тестовые задания

Пән /Дисциплина: Тігін өндірісінің технологиясы /

Технология швейного производства

Мамандығы /Специальность:1211000 -«Тігін өндірісі және киімді үлгілеу» «Швейное производство и моделирование одежды»

Біліктілігі/Квалификация: 121108 3 – «Модельер-конструктор»

Оқытылу курсы /курс изучения: II Топ/группа: МК-22

1. Утилитарная функция одежды включает в себя функции:

- практическую, защитную, гигиеническую

- религиозную, профессиональную, символическую

- профессиональную, гигиеническую

- эстетическую, защитную

- художественно-образную, эстетическую

2. Любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению предприятием, это:

- изделие

- деталь

- узел

- образец

- экземпляр

3. Часть швейного изделия, цельная или составная, это:

- деталь

- изделие

- узел

- образец

- экземпляр

4. Часть швейного изделия, состоящая из нескольких деталей, это:

- узел

- деталь

- изделие

- образец

- экземпляр

5. К промышленным требованиям относятся требования:

- технологичности, экономичности

- техничности, эстетичности

- социальные, функциональные

- техничности, гигиеничности

- функциональности, экономичности

6. Группы требований, предъявляемых к одежде:

- потребительские, промышленные

- технологические, экономические

- потребительские, технологические

- технологические, промышленные

- эксплуатационные, технологические требования

7. Теплозащитные свойства одежды, воздухообмен в под одёжном слое обеспечивают

- гигиенические требования

- эксплуатационные требования

- экономические требования

- технические требования

- эстетические требования

8. Нормативно-техническая документация, разрабатываемая на модель:

- техническое описание

- ОСТ

- СТП

- технические условия

- РСТ

9. Нормативно-техническая документация, устанавливающая требования к конкретной продукции:

- ТУ

- ОСТ

- РСТ

- СТП

- ГОСТ

10. Нормативно-техническая документация, обязательная для всех предприятий и организаций республиканского и местного назначения:

- РСТ

- ОСТ

- ГОСТ

- СТП

- ТУ

11. К краевым швам относится шов:

- Окантовочный

- Расстрочной

- Стачной в разутюжку

- Рельефный

- Настрочной

12. К отделочным относится шов:

- Рельефный

- Окантовочный

- Расстрочной

- Стачной в разутюжку

- В подгибку с закрытым срезом

13. Обработка срезов деталей полоской материала или тесьмой с целью отделки

среза или предохранения его от осыпания

- Окантовывание

- Обтачивание

- Стачивание

- Настрачивание

- Расстрачивание

14. При изготовлении изделий трикотажного полотна, чтобы не происходило

повреждение петель, применяют иглы

- с шаровой формой заточки острия

- обычные, как для верхней одежды

- с конусной формой заточки острия

- с острием-лопаточкой

- с крючком

15. Какой из этапов не относится к основным этапам процесса изготовления одежды

- массовое производство одежды

- подготовки материалов к раскрою

- пошив изделия и его отделки

- создание модели, конструкции

- изготовление лекал

16. Функции работников экспериментального цеха:

- проверка, размножение и подготовка лекал

- принимают и хранят ткани

- измеряют куски ткани и сортируют их

- производят настилание тканей

- осуществляют контроль за качеством кроя

17. Временное ниточное соединение деталей по замкнутому или овальному

незамкнутому контуру-

- Вметывание

- Сметывание

- Заметывание

- Пришивание

- Обметывание

18. Ножницы во время выполнения ручных работ должны находиться

- в специальной коробке для ручных инструментов

- на краю стола

- в кармане портного

- на стуле

- на середине стола

19. Прикрепление подогнутого или не подогнутого среза детали стежками        постоянного назначения-

- Подшивание

- Пришивание

- Вметывание

- Заметывание

- Обметывание

20. Детали в изделиях из бархата смётывают

- двумя строчками частыми стежками

- одной строчкой редкими стежками

- двумя строчками редкими стежками

- произвольно

- одной строчкой частыми стежками

21. На износ швейных игл и ниток, плотность затягивания стежков влияют:

- вид и свойства материалов

- частота стежков в строчке

- число стачиваемых слоев материала

- частота стежков в строчке и число стачиваемых слоев материала

- вид материала и число стачиваемых слоев материала

22. Для швов в спецодежде главными свойствами являются:

- механические и эксплуатационные

- эстетические и деформационные

- экономические

- экологические

- механические и эстетические

23. Для швов в бытовой одежде превалирующей значимостью показателей качества ниточных швов являются:

- эстетические и деформационные

- экономические и эстетические

- механические и экономические

- распускаемость строчек и выносливость

- структура шва и ширина срезов материала в шве

24. Для соединительных швов наиболее значимые показатели:

- прочность и растяжимость ниточных швов при действии однократных нагрузок

- деформационные и эстетические показатели

- структура шва и ширина срезов материала в шве

- распускаемость строчек и выносливость

- прочность и растяжимость

25. Для отделочных строчек и швов наиболее значимые показатели:

- деформационные и эстетические

- прочность и растяжимость

- распускаемость строчек и выносливость

- структура шва и ширина срезов материала в шве

- прочность и растяжимость ниточных швов при действии однократных нагрузок

26. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 100 объединены стежки:

- простые однониточные

- ручные

- двухниточные челночные

- краеобметочные

- многониточные плоские цепной строчки

27. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 200 объединены стежки:

- ручные

- простые однониточные

- двухниточные челночные

- краеобметочные

- многониточные плоские цепной строчки

28. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 300 объединены стежки:

- двухниточные челночные

- ручные

- простые однониточные

- многониточные плоские цепной строчки

- краеобметочные

29. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 400 объединены стежки:

- двухниточные, многониточные и плоские цепные стежки без раскладки верхней нитки

- краеобметочные

- многониточные плоские цепные стежки с верхней покровной ниткой

- двухниточные челночные

- простые однониточные

30. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 500 объединены стежки:

- краеобметочные

- многониточные

- двухниточные

- простые однониточные

- двухниточные челночные

31. В классификацию стежков, строчек и швов в класс 600 объединены стежки:

- многониточные плоские цепные стежки с верхней покровной ниткой

- многониточные и плоские цепные стежки без раскладки верхней нитки

- двухниточный однолинейный прямой челночный

- однониточный однолинейный прямой цепной

- двухниточный однолинейный прямой цепной

32. Для соединения деталей из любых тканей, кожи, меха выполнение отделочных строчек используется тип стежка 301:

- двухниточный однолинейный прямой челночный

- однониточный однолинейный прямой цепной

- двухниточный однолинейный прямой цепной

- многониточные плоские цепной строчки

- двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный

33. Для соединения деталей из трикотажных полотен и выполнения отделочных

строчек используется тип стежка 401:

- двухниточный однолинейный прямой цепной

- двухниточный однолинейный прямой челночный

- однониточный однолинейный прямой цепной

- трехниточный обметочный цепной

- двухниточный зигзагообразный цепной

34. Для соединения деталей из меха используется тип стежка 501:

- однониточный обметочный цепной

- двухниточный зигзагообразный цепной

- двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный

- трехниточный обметочный цепной

- однониточный потайной цепной

35. Подзор – это деталь кармана

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

- оформляющая верхнюю часть разреза

- оформляющая нижнюю часть разреза

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

36.  Клапан – это деталь кармана

- оформляющая верхнюю часть разреза

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

- оформляющая нижнюю часть разреза

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

37.  Материал перед раскроем

- Декатируют

- Разутюживают

- Заутюживают

- Отпаривают

- Сутюживают

38.  Вид влажно-тепловой обработки, которая выполняется во время пошива

изделия, называется

- Декатируют

- Разутюживают

- Заутюживают

- Отпаривают

- Сутюживают

39.  Удлинение края детали с помощью операции ВТО называется

- Оттягивание

- Заутюживание

- Разутюживание

- Приутюживание

- Сутюживание

40.  Влажно – тепловая обработка проводится с минимальным увлажнением без

усилий растяжения на

- Тканях из штапельных и вискозных нитей

- Бархате

- Шёлковых тканях

- Хлопчатобумажных тканях

- Шерстяных тканях

41. Ткани, которые утюжат без увлажнения – это

- Шелковые

- Хлопчатобумажные

- Льняные

- Полушерстяные

- Шерстяные

42. Предохранение срезов от осыпания-

- обметывание

- стачивание

- притачивание

- расстрачивание

- настрачивание

43. Обработка срезов деталей полоской материала или тесьмой с целью отделки

среза или предохранения его от осыпания-

- окантовывание

- обтачивание

- стачивание

- настрачивание

- расстрачивание

44. Прокладывание строчки по наложенным друг на друга деталям-

- настрачивание

- притачивание

- обтачивание

- расстрачивание

- стачивание

45. Операция, с помощью которой закрепляют подогнутый край детали – это:

- застрачиание

- настрачивание

- притачивание

- расстрачивание

- втачивание

46. Сдвиг нижнего материала относительно верхнего при пошиве, называется:

- посадкой

- стягиванием

- растяжением

- деформацией

- укорочением

47. Укорочение стачиваемых материалов после выполнения строчки при сжатии их нитками называется:

- стягиванием

- посадкой

- укорочением

- деформацией

- сжатием

48. Приспособление для предохранения обрабатываемых деталей от лас и опалов

- проутюжильник

- колодки

- колышек

- подушка пресса

- манекен

49. Согласно технических условий на выполнение влажно – тепловых работ проутюжильник должен быть из

- льняной или хлопчатобумажной ткани

- вискозной ткани

- шёлковой ткани

- шерстяной ткани

- полушерстяной ткани

50. Выбор режимов влажно-тепловой обработки изделия зависит от

- волокнистого состава материала

- цвета материала

- размера деталей изделия

- количества слоев материала

- размера изделия

51. Уменьшить толщину края детали можно с помощью операции ВТО,       называемой термином

- приутюживание

- оттягивание

- сутюживание

- заутюживание

- отпаривание

52. Удаление лас с помощью операции влажно-тепловой обработки называется

- отпаривание

- приутюживание

- заутюживание

- пропаривание

- прессование

53. Вид влажно-тепловой обработки, которая выполняется во время пошива       изделия, называется

- внутрипроцессная ВТО

- начальная ВТО

- окончательная ВТО

- промежуточная ВТО

- отпаривание

54. Удлинение края детали с помощью операции ВТО называется

- оттягивание

- заутюживание

- разутюживание

- приутюживание

- сутюживание

55. Влажно – тепловая обработка проводится с минимальным увлажнением без       усилий растяжения на

- тканях из  штапельных и вискозных нитей

- бархате

- шёлковых тканях

- хлопчатобумажных тканях

- шерстяных тканях

56. Ткани, которые утюжат без увлажнения – это

- шелковые

- хлопчатобумажные

- льняные

- полушерстяные

- шерстяные

57. Согласно технических условий на выполнение ВТО увлажнению не       подвергаются детали изделий из тканей

- ацетатных и вискозных

- хлопчатобумажных

- шерстяных, полушерстяных

- льняных

- джинсовых

58. Параметры ВТО:

- увлажнение, температура, давление

- температура, мощность, скорость

- давление, время, температура, мощность

- увлажнение, мощность, температура, время

- плотность, давление, время, увлажнение

59. Какие из перечисленных операций относятся к операциям ВТО:

- сутюживание, оттягивание, отпаривание

- сметывание, выметывание, заметывание

- стачивание, втачивание, застрачивание

- окантовывание, подшивание, обметывание

- декатирование, вметывание, выстегивание

60. Как называется операция ВТО ткани  для предотвращения последующей усадки

- декатирование

- разутюживание

- сутюживание

- заутюживание

- отпаривание

61. Степень нагрева утюга нужно проверить

- увлажнив проутюжильник и проведя по нему утюгом

- мокрым пальцем прикасаясь к боковой поверхности утюга

- прикасаясь мокрым пальцем к подошве утюга

- брызнув на утюг водой

- опустив утюг в емкость с водой

62. Как называется соединение основных деталей одежды с клеевыми прокладочными материалами по всей поверхности детали

- фронтальное дублирование

- зональное дублирование

- локальное дублирование

- дублирование

- клеевое соединение

63. Как называется соединение основных деталей одежды с клеевыми прокладочными материалами по определенным зонам

- зональное дублирование

- фронтальное дублирование

- клеевое соединение

- локальное дублирование

- дублирование

64. Как называется соединение основных деталей одежды с клеевыми прокладочными материалами по отдельным участкам детали

- локальное дублирование

- фронтальное дублирование

- зональное дублирование

- дублирование

- клеевое соединение

65. К основным деталям кроя изделия относятся

- полочки, спинка, рукава, воротник из ткани верха

- полочки, спинка из ткани верха и подкладки

- рукава, подкладка рукава, спинка и полочки из ткани верха и прокладки

- подкладка полочки, рукава, воротник, спинка

- полочки, спинка, воротник из ткани верха и прокладки

66. Соединение основных деталей одежды клеевыми прокладочными       материалами по отдельным участкам детали – это:

- локальное дублирование

- зональное дублирование

- фронтальное дублирование

- частичное дублирование

- секторное дублирование

67. Клеевую прокладку шириной 10 мм и различной длинной называют:

- кромкой

- доливиком

- обтачкой

- подзором

- подклапаном

68. Дублирование деталей в изделиях из бархата выполняется

- на закрытых участках деталей

- частично

- по всей поверхности деталей

- не выполняется

- по секторам

69. Листочка – это деталь

- оформляющая нижнюю часть разреза

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

- оформляющая верхнюю часть разреза

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

70. Клапан – это деталь кармана

- оформляющая верхнюю часть разреза

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

- оформляющая нижнюю часть разреза

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

71. Мелкая деталь изделия, располагаемая на плечевом шве, называется

- погон

- пояс

- хлястик

- шлевка

- пата

72. Деталь, предназначенная для поддержания ремня на определенном уровне – это:

- шлевка

- клапан

- листочка

- шлица

- подрез

73. Для фиксации или регулирования степени прилегания изделия по линии талии или линии бедер применяется

- пояс

- пата

- шлёвка

- погон

- вешалка

74. Спинку изделий верхней одежды дублируют

- по пройме, горловине, припускам шлицы и подгибу  низа

- по линии талии, по пройме и низу

- по пройме и припускам шлицы, по горловине

- по горловине и подгибке низа

- по подгибке низа и припуску шлицы

75. Формование полочек женского жакета с помощью ВТО производят для

- создания выпуклости в области груди на полочках

- увеличения размеров полочек

- придания полочкам повышенной формоустойчивости

- уменьшения размеров полочек

- придания полочкам повышенной жесткости

76. Место расположения вытачек при дублировании полочек женского жакета обрабатывается следующим образом

- на участке вытачек вырезают клеевую прокладку

- участок вытачек дополнительно дублируют 2-м слоем клеевой прокладки

- участок вытачек дублируют одновременно с остальной поверхностью детали

- полочки с вытачками не дублируют

- участок вытачек дублируют отдельно

77. Оттягивание цельной спинки в жакетах приталенного силуэта производят на участке

- боковых срезов в области талии

- по срезу горловины

- по срезу проймы

- по середине спинки в области талии

- под проймой

78. Спинки женских пальто по конструкции могут быть:

- со швом посередине, цельные с вытачками по линии талии, с разрезом- шлицей, отрезные по линии талии, с фалдами

- только цельными с вытачками по линии талии, с разрезом- шлицей боковых срезов в области талии

- только с разрезом-шлицей, со швом по середине по срезу горловины

- только с вытачками по линии талии

- только отрезные по линии талии, с фалдами

79. Первый этап выполнения  среднего среза спинки - это

- со швом посередине, цельные с вытачками по линии талии, с разрезом- шлицей, отрезные по линии талии, с фалдами

- приметывание

- пришивание

- наметывание

- окантовывание

80. Второй этап выполнения  среднего среза спинки это:

- стачивание

- притачивание

- настрачивание

- расстрачивание

- застрачивание

81. Первый этап выполнения боковых срезов   пальто это:

- сметывание

- приметывание

- наметывание

- пришивание

- заметывание

82. Второй этап выполнения  боковых срезов   пальто это:

- стачивание

- застрачивание

- обтачивание

- настрачивание

- расстрачивание

83. Дублирование деталей жакетов производят

- до проведения примерки

- после обработки кармана

- при окончательной обработке изделия;

- произвольно

- после примерки

84. Карман в рамку состоит из деталей кроя

- подзора, основной детали, обтачек, подкладок кармана

- только подкладок кармана, основной детали

- только обтачек, основной детали

- только основной детали, обтачек, подзора, листочки

- только обтачки, листочки, подзора, подкладки кармана, основной детали

85.  Деталь, отсутствующая при обработке кармана с листочкой с втачными

концами – это

- Обтачка подзора, основной детали, обтачек, подкладок кармана

- Листочка только подкладок кармана, основной детали

- Подзор только обтачек, основной детали

- Мешковина кармана только основной детали, обтачек, подзора, листочки

- Пата

86.  Карман в «сложную» рамку намеляют

- Тремя линиями

- Одной линией

- Двумя линиями

- Четырьмя линиями

- Пятью линиями

87.  Долевиком для прорезных карманов в легкой одежде служит

- Подкладка кармана

- Обтачка

- Листочка

- Клапан

- Подзор

88. Деталь кармана, закрывающая вход в карман и направленная вверх, это:

- листочка

- шлевка

- клапан

- подрез

- шлица

89. Подкладка кармана – это деталь

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

- оформляющая нижнюю часть разреза

- оформляющая верхнюю часть разреза

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

90. Подзор – это деталь кармана

- закрывающая подкладку кармана на уровне входа

- оформляющая верхнюю часть разреза

- оформляющая нижнюю часть разреза

- являющаяся внутренней частью кармана

- предохраняющая карман от растяжения

91. При обработке кармана в «рамку» отсутствует деталь:

- листочка

- подзор

- обтачка

- клапан

- прокладка в обтачку

92. Карман в рамку состоит из деталей кроя

- подзора, основной детали, обтачек, подкладок кармана

- только подкладок кармана, основной детали

- только обтачек, основной детали

- только основной детали,  обтачек, подзора, листочки

- только обтачки, листочки, подзора, подкладки кармана, основной детали

93. Деталь, предохраняющая карман от растяжения – это

- долевик

- подкладка кармана

- кромка

- тесьма-молния

- подзор

94. Место расположения карманов в швах

- боковых и рельефных швах

- по низу изделия

- в локтевых швах рукавов

- складках и плечевых швах

- в передних швах рукавов

95. Верхний край накладного кармана может быть

- прямым или криволинейным

- фигурным или отделочным

- внутренним или наружным

- расположенным в швах

- прорезным или боковым

96. Способ обработки боковых и нижних срезов накладных карманов

- накладным швом с закрытым срезом

- швом в подгибку с закрытым срезом

- швом в подгибку с открытым срезом

- соединительным швом вразутюжку

- соединительным швом взаутюжку

97. Сдвиг нижнего материала относительно верхнего при пошиве, называется:

- Посадкой

- Стягиванием

- Растяжением

- Деформацией

- Укорочением

98. В какой области одежды используют бортовую прокладку

- в области плеча, груди и борта

- в области груди и линии талии

- по переднему полотнищу

- в области проймы и горловины

- по борту и низу изделия

99. Из скольких частей допускается выкраивать подборт?

- до 3

- до 7

- до 5

- до 4

- до 6

100. Ширина шва обтачивания бортов

- 0,5-0,7 см

- 0,3-0,5 см

- 0,7-0,9 см

- 1,0-1,5 см

- 1,5-2,0 см

101. Средний  шов  нижнего воротника

- разутюживают

- отпаривают

- заутюживают

- приутюживают

- декатируют

102. Для образования канта воротник

- выметывают

- сметывают

- заметывают

- наметывают

- обметывают

103. Нить основы в верхнем воротнике проходит:

- параллельно линии середины воротника

- параллельно  срезу отлета воротника

- параллельно срезу концов воротника

- параллельно линии раскепа

- зависит от модели

104. Выкраивание верхнего воротника из двух частей со швом по середине

допускается в изделиях с воротником

- цельнокроеным с подбортами

- стойкой

- отложным

- декоративным

- сложным

105. Соединение верхнего воротника с нижним в женском жакете  обычно               выполняют

- обтачным швом с отделочной строчкой

- окантовочным

- обтачным швом со вспушиванием

- накладным швом

- швом вподгибку

106. Ниточное соединение воротника с горловиной

- втачивание

- притачивание

- застрачивание

- настрачивание

- обтачивание

107. Участок горловины от середины спинки до края борта при присоединении нижнего   воротника с изделием в верхней одежде разбивают:

- на 4 участка

- на  5 участков

- зависит от вида воротника

- на 3 участка

- на 2 участка

108. При соединении нижнего воротника с горловиной в верхней одежде на втором участке посаживают

- нижний воротник

- горловину  полочки

##### нижний воротник и горловину

##### прокладку воротника

##### зависит от вида воротника

109. При соединении нижнего воротника с горловиной в верхней одежде  на третьем участке посаживают

- горловину полочки

##### нижний воротник и горловину

##### нижний воротник

- посадку не производят

- зависит от вида воротника

110. Воротник в горловину изделия вмётывают

- со стороны воротника

- со стороны изделия

- со стороны любой детали

- в зависимости от вида изделия

- в зависимости от материала изделия

111. Верхние плечевые накладки используют для:

- придания формы плечевому поясу одежды и/или  выравнивания уровня плеч со стороны воротника

- для создания выпуклой формы в области груди

- придания окату рукава красивой «наполненной» формы

- придания  спинке  изделия  красивой  объемной  формы,  дл выравнивания выпуклости лопаток в  асимметричных фигурах

- для сглаживания сутулости фигуры

112.  Подокатники используют для:

- придания окату рукава красивой «наполненной» формы

- придания формы плечевому поясу одежды и выравнивания уровня плеч

- придания спинке изделия красивой объемной формы, выравнивания выпуклости лопаток и для сглаживания сутулости

- для сглаживания сутулости фигуры

- исправления асимметрии фигуры и для создания выпуклой формы в области груди

113. Задние плечевые накладки (папоротку) используют для:

- придания спинке  изделия  красивой  объемной  формы, выравнивания  выпуклости лопаток  и сглаживания сутулости

- придания  формы  плечевому поясу одежды  и  для  выравнивания  уровня  плеч

у фигур с разной высотой плеч

- придания окату рукава красивой «наполненной» формы

- исправления асимметрии фигуры и для создания выпуклой формы в области

груди

- для сглаживания сутулости фигуры

114. Нижний воротник с горловиной в женском жакете соединяют

- стачным швом вразутюжку

- накладным швом

- стачным в заутюжку

- запошивочным

- настрочным

115. Одинарный воротник соединяют с горловиной изделия

- двойным швом

- настрочным швом

- стачным швом в заутюжку

- окантовочным швом

- накладным швом

116. Какие существуют способы соединения нижнего воротника с горловиной изделия?

- Втачной и накладной

- Накладной и расстрочной

- Стачной и обтачной

- Обтачной и настрочной

- Отделочные швы

117. При соединении рукава с проймой   в верхней одежде окат рукава  условно делят на

- 5 участков

- 3 участка

- зависит от высоты оката рукава

- 2 участка

- 4 участка

118. Посадку по окату рукава

- сутюживают

- приутюживают

- заутюживают

- оттягивают

- отпаривают

119. Временное ниточное соединение передних и локтевых срезов рукава - это

- сметывание

- приметывание

- наметывание

- заметывание

- выметывание

120. Неверное требование при проверке правильности вмётывания рукава в пройму изделия:

- рукав должен быть направлен вперёд

- рукав должен падать отвесно

- рукав должен закрывать 2/3 входа в боковой карман

- посадка должна быть размещена равномерно

- не должно быть заминов и заломов

121. Ко шву втачивания рукавов при обработке пройм со стороны рукавов пришивают

- подокатник

- нагрудную накладку

- дополнительную плечевую накладку

- верхнюю плечевую накладку

- заднюю плечевую накладку

122. Подокатники пришивают ко шву втачивания рукавов

- со стороны рукавов

- со стороны спинки

- со стороны полочек

- произвольно

- со стороны плечевых швов

123. Ко шву втачивания рукавов со стороны плечевых швов пришивают

- верхнюю плечевую накладку

- подокатник

- заднюю плечевую накладку

- дополнительную заднюю плечевую накладку

- нагрудную накладку

124. Покрой реглан:

- незамкнутая линия проймы, идущая от линии горловины

- замкнутая линия проймы, идущая от линии горловины

- рукав втачной трехшовный с плечевой частью изделия верхнюю плечевую накладку

- рукав втачной одношовный с плечевой частью изделия

- рукав втачной двухшовный с плечевой частью изделия

125. Разновидности покроя рукава реглан:

- реглан-кокетка

- втачной рукав

- цельнокроеный

- комбинированный

- одношовный рукав

126. Виды ластовиц в цельновыкроеных рукавах

- ромбовидная

- треугольная

- квадратная

- конусообразная

- овальная

127. Для чего служит ластовица в изделиях с цельнокроенными рукавами?

- для удобства движения

- для удобства соединения рукава

- для обеспечения объемности ромбовидная

- для лучшей посадки

- для расширения рукава

128. Соединение манжеты к рукаву стежками временного назначения называют

- приметывание

- сметывание

## заметывание

## выметывание

## наметывание

129. Основное назначение подкладки жакетов для

- удобства одевания, носки и красивого внешнего вида

- несминаемости изделия

- прочности

- свободы движения

- воздухопроницаемости

130. Технические условия соединения подкладки с изделием

- швом 10 мм со стороны подкладки

- швом 8 мм со стороны подкладки

- швом 10 мм со стороны подборта

- швом 15 мм со стороны подборта

- швом 10  мм

131. Верхние плечевые накладки используют для:

- придания формы плечевому поясу одежды и/или  выравнивания уровня плеч

- для создания выпуклой формы в области груди

- придания окату рукава красивой «наполненной» формы

- придания спинке изделия красивой объемной формы, для выравнивания выпуклости лопаток в  асимметричных фигурах

- для сглаживания сутулости фигуры

132. Накладки на горловину спинки используют для:

- для сглаживания сутулости фигуры.

- придания формы плечевому поясу одежды и для выравнивания уровня плеч

- исправления асимметрии фигуры и для создания выпуклой формы в области лопаток

- придания спинке изделия красивой объемной формы

- для сглаживания сутулости

133. Накладки на грудь используют для:

- исправления асимметрии фигуры и для создания выпуклой формы в области груди

- придания окату рукава красивой «наполненной» формы

- придания формы плечевому поясу одежды и для выравнивания уровня плеч

- придания полочки изделия красивой объемной формы

- придания объемной формы изделию

134. Если подкладка отлетная, то швы подкладки обметываются

- По всей длине или на расстоянии 40-50см

- По всей длине или на расстоянии 60-70см

- На расстоянии  20-30 см

- Не обметываются

- На расстоянии  10-15 см

135. К утепляющим прокладкам относятся:

- ватин, синтепон, вата

- бортовка, дублерин, прокламелин

- сатин, ватин, флизелин

- дублерин, вата, саржа

- марля, синтепон, бортовка

136. При каком способе выстегивание утепляющей прокладки получается мягким и легко драпирующимся

- промышленный

- на стачивающей машине

- ручной способ

- клеевой способ

- прессованием

137. Небольшое оттягивание сгиба задних половинок брюк в области икроножных мышц, производят в брюках:

- узких

- прямых

- коротких

- широких

- с кокеткой

138. Оттягивание среднего среза задних половинок брюк производится для

- обеспечения нужной формы задних половинок брюк в области подъягодичной складки

- облегчения обработки пояса брюк

- обеспечения свободы движения

- облегчения обработки среднего шва брюк

- облегчения обработки застёжки брюк

139. Особенностью обработки прорезных карманов на задних половинках мужских брюк является отсутствие

- долевика

- подзора

- петли

- обтачки

- фигурного клапана

140. При обработке боковых швов в классических мужских брюках из         полушерстяных тканей чаще всего применяют

- стачной шов вразутюжку

- двойной шов

- стачной шов взаутюжку

- накладной шов

- настрочной шов

141. При обработке боковых швов в джинсовых брюках чаще всего применяют

- настрочной шов

- двойной шов

- стачной шов взаутюжку

- накладной шов

- запошивочный шов

142. При обработке среднего шва брюк из тканей с рисунком в клетку на наиболее вогнутом участке

- можно не соблюдать совпадение рисунка

- нужно соблюдать совпадение рисунка

- нужно подгонять рисунок «ёлочкой»

- нужно подгонять рисунок по косой

- нужно подгонять рисунок в шахматном порядке

143. В мужских брюках для предохранения ткани от вытягивания на участке        коленей применяют

- подкладку под передние половинки брюк

- влажно-тепловую обработку передних половинок брюк

- специальную конструкцию брюк

- клеевую прокладку

- специальные материалы для передних половинок брюк

144. Стачивание боковых и шаговых швов брюк производят

- со стороны передних половинок

- со стороны задних половинок

- произвольно подкладку под передние половинки брюк

- с разных сторон

- по участкам

145. В застежке брюк петли пробивают на:

- гульфике

- шлевке

- обтачке

- откоске

- подгибе

146. Из чего обрабатывают подпояс в мужских брюках

- корсажной тесьмы

- клеевого материала

- основного материала

- нетканого материала

- синтетического материала

147. Вытачки юбки стачивают

- от верхнего среза – к концам вытачек

- от концов вытачек – к верхнему срезу

- не имеет значения, произвольно

- в зависимости от модели юбки

- в зависимости от материала юбки

148. Средний шов и припуски шлицы юбки заутюживают

- в сторону левой части заднего полотнища

- в сторону правой части заднего полотнища

- в зависимости от модели юбки

- не имеет значения, произвольно

- в зависимости от материала юбки

149. Основное назначение шлицы в юбке для

- обеспечения свободы движения

- лучшего облегания фигуры

- красивого внешнего вида

- сохранения формы

- увеличения срока службы юбки

150. Основное назначение подкладки в юбке для

- сохранения формы юбки и удлинения срока ее эксплуатации

- красивого внешнего вида

- обеспечения свободы движения

- удобства хранения юбки

- того, чтобы закрыть дефекты обработки юбки

151. Подкладка для юбки со складками выкраивается

- прямая, без складок

- с разрезами в боковых швах

- со складками

- зауженная к низу

- с защипами

152. При обработке подкладки юбки для обеспечения свободы движения заказчика предусматривают

- разрезы по низу боковых швов подкладки

- складки по верхнему срезу подкладки

- расширение подкладки к низу

- отсутствие боковых швов

- шлицу

153. Какой из способов является потайной застежкой на тесьму-молнию

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

1

2

3

4

5

154. Притачной пояс юбки не допускается выкраивать

- из четырёх частей

- по косой линии

- из двух частей

- из трёх частей

- из одной части

155. Верхний срез юбки к примерке, чтобы он не растянулся, обрабатывают

- приметывая кромку к верхнему срезу

- заметывая срез

- обметывая срез

- прокладывая по срезу машинную строчку

- приутюживая верхний срез юбки

156. Какая деталь регулирует прилегание жилета по спинке

- хлястик

- паты

- полочка

- рельефы

- вытачки приметывая кромку к верхнему срезу

157. Детали подкладки жилета

- спинка, полочка

- мешковина кармана

- подборт, обтачка

- отрезная спинка

- верхний и нижний рукава

158. Для полного закрепления приданной изделию формы после окончательной      ВТО необходимо

- просушить и охладить изделие в подвешенном состоянии спинка, полочка

- сложить изделие на плоской поверхности

- просушить изделие феном

- сложить и упаковать изделие

- надеть изделие на заказчика или манекен

- мешковина кармана

159. При разметке и обметывании петель передний конец петли должен

- перекрывать линию полузаноса на расстоянии 0,3 … 0,5 см в сторону края борта

- находится на расстоянии 0,3 … 0,5 см от края борта

- не доходить до линии полузаноса на расстоянии 0,3 … 0,5 см со стороны полочки

- быть точно на линии полузаноса

- находиться в соответствии с моделью изделия

160. К окончательной  отделке изделия относится

- Пришивание пуговиц, изготовление петель, чистка,  ВТО, прикрепление поясов

- Чистка, изготовление петель, прикрепление поясов

- Пришивание пуговиц, чистка, влажно-тепловая обработка

- Изготовление петель и влажно-тепловая обработка

- Чистка и влажно-тепловая обработка, пришивание пуговиц

161. Пуговицы для застегивания

- пришивают

- приклеивают

- прикрепляют

- прибивают

- прикручивают

162. На пошивочные свойства материалов не влияет

- направление рисунка ткани

- структура и волокнистый состав материала

- плотность

- жесткость

- толщина и многослойность пакета

163. Во избежании повреждения и стягивания тонких прозрачных тканей в строчки дополнительно подкладывают

- основную ткань или органзу

- нетканые материалы

- хлопчатобумажную ткань

- флизелин

- дублирин

164. При выкраивании деталей изделий из трикотажных полотен за направление нити основы принимают линию

- направления петельных столбиков полотна

- наибольшего растяжения полотна

- наименьшего растяжения полотна

- по направлению петельных рядов полотна

- наибольшей линейной плотности полотна

165. Какой строчкой закрепляют швы обтачивания в меховых изделиях

- вспушной

- обметочной

- подшивочной

- копировальной

- наметочной

166. Низ фигурной кокетки в платье обрабатывают

- обтачкой

- подгибом

- бейкой

- рюшей

- оборкой

167. Воланы выкраиваются

- по кругу и в виде спирали

- треугольника или трапеции под углом 45 º к нити основы

- по кругу

- под углом 45 º к нити основы

- параллельно  нити основы

168. Вид оборок, в которых отлетный край имеет волнистую форму за счет кроя по принципу «клеш», называют:

- воланом

- рюшей

- кокилье

- оборкой

- гофре

169. Полоска ткани, настроченная по низу рукава с оборкой для продевания в нее шнура или эластичной тесьмы – это

- кулиска

- бейка

- пата

- окантовка

- обтачка

170. Концы долевика должны заходить за прорез кармана на (мм)

- 10-15

- 5-7

- 20-30

- 40-50

- 50-60

171. По способу застегивания застежки могут быть выпонены

- на пуговицы и петли

- с отрезными подбортами

- с втачными планками

- с настрачной планкой

- с потайной застежкой

172. Нить основы в нижнем воротнике  платья проходит

- параллельно концам воротника

- параллельно середине воротника

- параллельно срезу стойки воротника

- параллельно верхнему срезу воротника;

- по диагонали

173. Способы соединения лифа с юбкой накладным швом

- без канта и с кантом

- с эластичной тесьмой

- со сборками по талии

- без сборок по талии

- прокладывание кромки

174. Какие петли обрабатывают на полочках в верхних мужских сорочках?

- Обметанные

- Обтачные

- Из вытачного шнура

- Из плетенного шнура

- фигурные

175. Казахская национальная мужская верхняя одежда

- шапан

- бешмет

- камзол

- саукеле

- жаулык

176. Какую операцию не выполняют промерочно-разбраковочные машины?Где хранится разбракованная ткань?

- Настилание

- Измерение длины

- Измерение ширины

- Установка дефектов

- Разрезание

177. При комплектовании деталей кроя нумерацию производят

- После намелки

- После сборки

- До раскроя

- При сборке

- До намелки

178. Ворс при раскрое должен быть направлен в деталях снизу вверх  на тканях

- бобрик, плюш, вельвет, бархат

- байка, замша, драп, сукно

- байка, плюш, вельвет, бархат

- бобрик, сукно, батист, плюш

- драп, сукно, вельвет, сатин

179. С помощью каких лекал размечают места расположения петель?

- Вспомогательных бобрик, плюш, вельвет, бархат

- Рабочих

- Эталонов

- Оригиналов

- Подсобных

180. Назовите виды лекал:

- рабочие, вспомогательные

- намеловочные, универсальные

- подсобные, проверочные

- унифицированные, вспомогательные

- подсобные, намеловочные

181. С помощью каких лекал раскраивают детали изделия на ленточной машине?

- подсобных

- вспомогательных

- рабочих

- эталонов

- оригиналов

182. При каком способе измерения площади лекал минимальная процентная погрешность?

- механизированном

- геометрическом

- комбинированном

- способом взвешивания

- методом приближенного интегрирования

183. Назовите факторы, влияющие на экономичность раскладки лекал:

- Ширина ткани, внешний вид ткани

- Толщина ткани, растяжимость ткани

- Форма лекал, форма раскладки

- Толщина ткани, форма лекал

- Внешний вид ткани, растяжимость ткани

184. Ремонт обмётанных петель относится к

- мелкому ремонту

- крупному ремонту

- обновлению одежды

- среднему ремонту

- штопке

185. Где хранится разбракованная ткань?

- Елочных стеллажах

- Люльках

- Электроштабелерах

- Ящиках контейнерах

- Поддонах

186. Какую операцию не выполняют промерочно-разбраковочные машины?Где хранится разбракованная ткань?

- Настилание

- Измерение длины

- Измерение ширины

- Установка дефектов

- Разрезание

187. К какому виду ремонта относится удлинение низа рукавов:

- среднему

- крупному

- мелкому

- обновлению одежды

- перешиву изделия

188. Подготовка изделия к примерке включает

- первоначальную обработку деталей и временную сборку изделия

- только  временную сборку изделия

- только  первоначальную обработку деталей

- прокладывание копировальных стежков, обработку вытачек, и временную сборку изделия

- сметывание  частей спинки, рукава, боковых и плечевых срезов

189. Конструктивные дефекты возникают из-за

- Несоответствия размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека

- Несоблюдения технических условий при раскрое материалов

- Несоблюдения технологии пошива

- Несоблюдения режимов  ВТО

- Небрежного обращения с изделием (пятна, порезы)

190. Технологические дефекты возникают

- при раскрое материалов, при пошиве изделия,  выполнении ВТО,  небрежном обращении с изделием

- из-за ошибок при конструктивном моделировании

- в процессе производства материалов

- при несоответствии размеров и формы изделия размерам и форме фигуры человека

- в процессе разработки технической документации

191. Отличительные особенности изготовления изделий в ателье высшего разряда

- повышение показателей качества

- использование дорогой ткани

- дублирование деталей одежды

- клеевой способ соединения деталей

- сварной способ соединения деталей

192. В предварительный расчет потока входит определение:

- такта потока, выпуска изделий в смену, количества рабочих, общей длины поточной линии и разбивка ее на участки  или  секции

- такта потока и выпуска изделий в смену

- такта потока, выпуска изделий в смену, количества рабочих, общей длины поточной линии

- такта потока, выпуска изделий в смену, разбивка длины поточной  линии на участки

- определение количества рабочих, общей длины поточной  линии и разбивка ее на участки  или  секции

193. Технологическую схему потока составляют на основе:

- предварительного расчета, согласования времени организационных  операций и комплектования неделимых операций в  организационные

- только предварительного расчета  и комплектования неделимых операций в        организационные

- только неделимых операций и предварительного расчета

- только неделимых операций и согласования  времени организационных операций

- только предварительного расчета и согласования  времени организационных операций

194. К заготовительным относятся операции

- связанные с изготовлением отдельных деталей  и узлов

- связанные  со сборкой узлов

- выполняемые на окончательном этапе изготовления швейного изделия

- связанные с изготовлением отдельных деталей и упаковкой

- выполняемые на специальном оборудовании при обработке только мелких деталей

195. К сборочно-монтажным относятся операции

- связанные со сборкой узлов

- выполняемые на окончательном этапе изготовления швейного изделия

- связанные с изготовлением отдельных деталей и упаковкой

- выполняемые на специальном оборудовании при обработке только мелких деталей

- изготовления отдельных деталей  и узлов

196. Последовательность организационных операций должна соответствовать

- технологической последовательности обработки изделия

- норме выработке по каждой организационной операции

- фактическому количеству рабочих данного потока

- распределению организационных операций по секциям

- установленным специальностям и разрядам выполняемой работы

197. В комплект документации на модель входят:

- рисунок, спецификация, техническое описание и технические условия

- техническое описание, технические условия, последовательность изготовления

- рисунок, спецификация, комплект вспомогательных лекал

- рисунок, технические условия, схема разделения труда

- рисунок,  комплект лекал, технологическая последовательность обработки

198. Что такое технологическая последовательность обработки?

- Это перечень неделимых операций

- Это перечень машинных операций

- Это перечень организационных операций

- Это перечень ручных операций

- Это схема разделения труда

199. Синхронизации невозможно достичь:

- Изменением номера технологической операции

- Изменением состава организационной операции;

- Отбором более совершенных оборудования и средств малой механизации;

- Выбором более совершенных технологических приемов;

- Подбором исполнителей с учетом их индивидуальных качеств и квалификации

200. В технологической последовательности обработки изделий отсутствует:

- номер организационной операции

- перечень технологически неделимых операций;

- последовательность выполнения неделимых операций;

- описание условий, при которых могут быть выполнены неделимые операции;

норма времени, в течение которой могут быть выполнены неделимые операции

Құрастырған / составил: арнайы пәндер оқытушысы/ преподаватель специальных дисциплин   Дошибекова А.Б.